|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1/Corr.1 |
| --- | --- |
|  |  | 3 October 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 57: Правила № 58

Пересмотр 2 − Поправка 1 − Исправление 1

Исправление 1 к поправке 1 к Пересмотру 2 Правил − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

I.	задних противоподкатных защитных устройств (ЗПЗУ)

II.	транспортных средств в отношении установки ЗПЗУ официально утвержденного типа

III.	транспортных средств в отношении их задней противоподкатной защиты (3П3)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.3 исправить следующим образом:

"2.3		Считают, что любое транспортное средство, относящееся к одной из категорий M1, M2, M3, N1, O1 или O2, удовлетворяет...

При наличии нескольких задних осей в расчет принимают длину самой длинной задней оси.

Требования пунктов 2.3 b) и 2.3 с) должны соблюдаться по крайней мере по линии:

а)	на расстоянии не более 450 мм от задней оконечности транспортного средства;

b)	которая может прерываться в общей сложности не более чем на 200 мм".

Пункт 24.1 исправить следующим образом:

"24.1		Если транспортное средство, представленное для официального утверждения на основании настоящих Правил, отвечает требованиям пункта 2.3 b), пункта 2.3 с) или пункта 25 и было испытано в соответствии с условиями, изложенными в пункте 2.2, то официальное утверждение данного типа транспортного средства предоставляется".

Пункт 31.5 исправить следующим образом:

"31.5		По истечении 48 месяцев...

а)	...отвечает требованиям пункта 2.3 b), пункта 2.3 с) или части III настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02;

b)	...требованиям пункта 2.3 b), пункта 2.3 с) или части III настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02.

..."

Приложение 3 исправить следующим образом:

"Приложение 3

...

типа транспортного средства в отношении его задней противоподкатной защиты (ЗПЗ) на основании пункта 2.3 b)/пункта 2.3 с)/части III2 Правил № 58.

_______________

2  Ненужное вычеркнуть".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.