| E/ECE/324/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 57: Règlement no 58

Révision 2 − Amendement 1

Complément 1 à la série 02 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I.	Des dispositifs arrière de protection antiencastrement

II.	Des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière
de protection antiencastrement d’un type homologué

III.	Des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière

Paragraphe 1.1.1, lire:

«1.1.1	PARTIE I: … des catégories M, N et O1;».

Paragraphe 1.1.2, lire:

«1.1.2	PARTIE II: … des catégories M, N et O1 … Règlement;».

Paragraphe 1.1.3, lire:

«1.1.3	PARTIE III: … des catégories M, N et O1 … dispositif arrière de protection antiencastrement.».

Ajouter un nouveau paragraphe (y compris la note de bas de page 1), comme suit:

«1.1.4	Aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O21 à cause de la protection antiencastrement.».

Note de bas de page 1, lire:

«1	Tels qu’ils sont définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.».

Paragraphe 2, lire:

«2.	Prescriptions générales».

Ajouter de nouveaux paragraphes 2.1 à 2.3 (la note de bas de page 1 reste inchangée), libellés comme suit:

«2.1	Tous les véhicules doivent être construits et/ou équipés de façon à offrir une protection efficace sur toute leur largeur contre l’encastrement des véhicules visés au paragraphe 1 du présent Règlement en cas de choc contre l’arrière de véhicules des catégories M1 et N11.

2.2	Le véhicule doit être soumis à l’essai dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l’annexe 5.

2.3	Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 sont considérés comme répondant aux conditions ci-dessus:

a)	S’ils satisfont aux conditions définies dans la partie II ou la partie III; ou

b)	Si la garde au sol de l’arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm à l’essieu arrière d’un côté comme de l’autre (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol); ou

c)	Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la garde au sol de l’arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol).

S’il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l’essieu le plus large.

Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne:

a)	Située au maximum à 450 mm de l’extrémité arrière du véhicule;

b)	Qui peut présenter des interruptions ne totalisant pas plus de 200 mm.».

Paragraphe 15.1, lire:

«15.1	Si le véhicule … du paragraphe 16 ci-après et a été soumis à l’essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l’homologation … accordée.».

Paragraphe 16.2, lire:

«16.2		La largeur du …; le dispositif de protection antiencastrement ne doit pas avoir une largeur inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Toutefois, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la largeur du dispositif de protection antiencastrement ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm, de chaque côté, à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques, compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol. S’il y a … satisfaites.».

Paragraphe 24.1, lire:

«24.1	Si le véhicule … du paragraphe 25 ci-après et a été soumis à l’essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l’homologation … accordée.».

Paragraphe 25.3, lire:

«25.3		La largeur du …; le moyen de protection contre l’encastrement ne doit pas avoir une largeur inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Toutefois, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie (compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en l’absence de carrosserie, la largeur du moyen de protection contre l’encastrement ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm, de chaque côté, à la distance mesurée entre les points intérieurs des pneumatiques, compte non tenu de tout renflement des pneumatiques au contact du sol. Lorsque le … ne s’applique pas.».