| E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.3 |
| --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 111: Правила № 112

Пересмотр 2 − Поправка 3

Дополнение 2 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар, испускающих ассиметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания и/или светодиодными модулями (СИД)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2 	краткое техническое описание … оно должно включать:

…

b)	чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических величин, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным;

…"

Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания:

"5.3.2.4 	В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложения 10".

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания:

"5.10		В соответствии с определениями, приведенными в пунктах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначенные для других источников света. Независимо от данного положения не допускается использования модуля (модулей) СИД совместно с другими источниками света, обеспечивающими основной пучок ближнего света (или содействующими обеспечению освещения с изменяющимся углом наклона луча) либо каждый из пучков ближнего света, как указано в настоящих Правилах".

Приложение 1,

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Меры в соответствии с пунктом 5.8 настоящих Правил: ..................

Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) модуля (модулей) СИД, а также − по каждо-му модулю СИД − указание того, является ли он сменным: 
да/нет2 ………………

Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) электронного механизма (электронных механизмов) управления источником света ………………………………

…"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.