|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.121/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.121/Amend.3 |
| --- | --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 121: Правила № 122

Поправка 3

Дополнение 3 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
26 июля 2012 года

Единообразные технические предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении их систем отопления

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 8 изменить следующим образом:

"Приложение 8

Предписания по безопасности применительно к топливным обогревательным приборам и системам отопления, работающим на СНГ

1.		Системы отопления, работающие на СНГ, для использования во время движения на механических транспортных средствах и их прицепах

1.1		Если установленная на механическом транспортном средстве или прицепе система отопления, работающая на СНГ, может также использоваться в то время, когда транспортное средство находится в движении, то топливный обогревательный прибор, работающий на СНГ, и его система подачи топлива должны соответствовать следующим предписаниям:

1.1.1		Топливный обогревательный прибор, работающий на СНГ, должен отвечать требованиям согласованного стандарта EN 624:2011 (Технические условия для специализированных приборов, работающих на СНГ. Изолированное отопительное оборудование, работающее на СНГ, для установки на транспортных средствах и судах).

1.1.2		В случае стационарно установленного баллона СНГ все компоненты системы, находящиеся в контакте с СНГ в условиях жидкой фазы (все компоненты начиная от заправочного блока и кончая испарителем/регулятором давления), и соединенный с ними узел жидкой фазы должны соответствовать техническим предписаниям Правил № 67, части I и II и приложения 3−10, 13 и 15−17. Вместе с тем установка баллона СНГ на транспортных средствах категории О должна соответствовать техническим требованиям согласованного стандарта EN 1949:2011.

1.1.3		Узел газовой фазы системы отопления СНГ на транспортном средстве должен отвечать требованиям согласованного стандарта ЕN 1949:20111/ (Технические условия для установки систем, работающих на СНГ, для отопления транспортных средств, предназначенных для отдыха и жилья, и для обеспечения возможности проживания в других транспортных средствах).

1.1.4		Система подачи СНГ должна быть сконструирована таким образом, чтобы СНГ подавался в установленный обогревательный прибор СНГ под требуемым давлением и в надлежащей фазе. Разрешается удаление СНГ из стационарно установленного баллона СНГ либо в газовой, либо в жидкой фазе. Никаких соединений в газовой установке между механическим транспортным средством и прицепом не допускается.

1.1.5		Выходное отверстие в стационарно установленном баллоне СНГ для подачи жидкого СНГ в обогревательный прибор должно быть оборудовано дистанционно регулируемым рабочим клапаном с ограничительным клапаном, как это требуется согласно пункту 17.6.1.1 Правил № 67. Действие дистанционно регулируемого рабочего клапана с ограничительным клапаном должно регулироваться таким образом, чтобы в течение пяти секунд после выключения двигателя транспортного средства (причем независимо от положения выключателя зажигания) он автоматически закрывался. Если в течение этих пяти секунд выключатель обогревательного прибора или системы подачи СНГ приводится в положение включения, то система отопления может продолжать функционировать. Система отопления может быть вновь включена в любой момент. Положения этого пункта не относятся к прицепам. На прицепах поблизости от заправочной горловины должно быть предусмотрено указание на необходимость отключения обогревательного прибора перед заполнением стационарно установленного баллона СНГ.

1.1.6		Если СНГ подается в газовой фазе из стационарно установленного баллона СНГ или отдельной(ых) переносной(ых) емкости(ей) СНГ, то должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения того, чтобы:

1.1.6.1	жидкий СНГ не мог поступать в регулятор давления или обогревательный прибор СНГ (может использоваться сепаратор) и

1.1.6.2	не происходило неконтролируемого выпуска при случайном разъединении. Должны быть предусмотрены средства для прекращения подачи СНГ путем установки соответствующего устройства непосредственно после регулятора, установленного на емкости или баллоне, либо в этом регуляторе. Если регулятор установлен в удалении от емкости или баллона, то соответствующее устройство должно быть установлено непосредственно перед шлангом или трубой, идущими от емкости или баллона (защита от высокого давления), и дополнительное устройство должно быть установлено в регуляторе либо после регулятора.

1.1.7		Если СНГ подается в жидкой фазе, то блок испарителя и регулятора давления должен надлежащим образом подогреваться с помощью соответствующего источника тепла.

1.1.8		На механических транспортных средствах, использующих СНГ в качестве топлива, обогревательный прибор, работающий на СНГ, может быть соединен с тем же стационарно установленным баллоном СНГ, который подает СНГ в двигатель, при условии соблюдения предписаний по безопасности в отношении двигательной системы. Если для отопления используется отдельный баллон СНГ, то этот баллон должен быть снабжен собственным заправочным блоком.

2.		Системы отопления, работающие на СНГ и предназначенные для использования только на неподвижных транспортных средствах и их прицепах

2.1		Обогревательный прибор и система питания системы отопления, работающей на СНГ и предназначенной для использования только на неподвижном транспортном средстве, должны соответствовать следующим предписаниям:

2.1.1		На отсеке для хранения переносных емкостей СНГ, в непосредственной близости от устройства управления системой отопления, должны быть прикреплены стационарные таблички с указанием на то, что во время движения транспортного средства обогревательный прибор СНГ должен быть отключен и клапан переносной емкости СНГ должен быть закрыт.

2.1.2		Обогревательный прибор, работающий на СНГ, должен соответствовать предписаниям пункта 1.1.1 выше.

2.1.3		Узел газовой фазы системы отопления, работающей на СНГ, должен соответствовать предписаниям пункта 1.1.3 выше".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.