| E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.2 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 122: Règlement no 123

Révision 1 − Amendement 2

Complément 2 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Paragraphe 6.1.4.4, lire:

«6.1.4.4 	Dans le cas d’un système projecteur utilisant une source lumineuse à décharge où le ballast ne fait pas partie de la source lumineuse, quatre secondes après l’allumage du projecteur, qui n’a pas fonctionné depuis au moins 30 minutes:».

Annexe 9,

Paragraphe 2.2, lire:

«2.2	Dans le cas d’une source lumineuse à décharge remplaçable:

La tension appliquée aux bornes du ou des ballasts ou aux bornes de la ou des sources lumineuses lorsque le ballast fait partie intégrante de celle(s)-ci, est de 13,2 V ( 0,1 pour les systèmes à 12 V.

Les systèmes, ou l’une ou plusieurs de leurs parties, équipés d’une source lumineuse à décharge remplaçable doivent satisfaire aux prescriptions photométriques énoncées dans les paragraphes pertinents du présent Règlement avec au moins une source lumineuse étalon ayant été vieillie pendant au moins 15 cycles, comme prescrit dans le Règlement no 99. Le flux lumineux de cette source lumineuse à décharge peut différer du flux lumineux normal prescrit dans le Règlement no 99.

Si tel est le cas, les valeurs photométriques mesurées doivent être corrigées en conséquence.».