|  |  | ECE/TRANS/180/Add.2/Amend.3/Appendix 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19 July 2013 |

Глобальный регистр

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6 Соглашения о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (ECE/TRANS/132 и Corr.1); совершено в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление 2: Глобальные технические правила № 2

Процедура измерения для двухколесных мотоциклов, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием 
или двигателем с воспламенением от сжатия, в отношении выбросов газообразных загрязняющих веществ, выбросов
СО2 и расхода топлива

Поправка 3 − Дополнительное приложение 1

Предложение и отчет в соответствии с пунктом 6.3.7 статьи 6 Соглашения

- Разрешение на разработку поправок к Глобальным техническим правилам № 2 (всемирный согласованный цикл испытаний мотоциклов на выбросы загрязняющих веществ) (ECE/TRANS/WP.29/AC.3/34).

- Отчет о разработке поправки 3 к Глобальным техническим правилам № 2 (всемирный согласованный цикл испытаний мотоциклов на выбросы загрязняющих веществ) (ECE/TRANS/WP.29/2013/54), утвержденный AC.3 на его тридцать восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/1104, пункт 105).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Разрешение на разработку поправок к ГТП № 2 (выбросы загрязняющих веществ мотоциклами)

I.	Справочная информация

1.	Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) решил поручить Рабочей группе по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) сформулировать предложение по поправкам к Глобальным техническим правилам (ГТП) № 2, касающимся всемирного согласованного цикла испытаний мотоциклов на выбросы загрязняющих веществ (ВЦИМ), как указано ниже, в соответствии с пунктом 6.4 Соглашения 1998 года (ECE/TRANS/WP.29/1099, пункт 112).

II.	Обоснование

2.	Японские эксперты подняли несколько вызывающих озабоченность вопросов в связи с ГТП № 2, касающимися ВЦИМ. Поэтому в текст ГТП следует включить ряд поправок. Вопросы, вызывающие озабоченность, отражены в документе GRPE-64-05, в котором содержатся конкретное предложение по разработке поправок и его обоснование. Документ GRPE-64-05 воспроизведен ниже. Предложение было представлено GRPE на ее шестьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/64, пункты 50−52).

3.	По договоренности с АС.3 Япония намерена разработать на основе упомянутого выше документа, совместно с заинтересованными Договаривающимися сторонами, предложение по внесению поправок в ГТП № 2 и представить его на шестьдесят пятой сессии GRPE в январе 2013 года.

III.	Предложение по дополнению к ГТП № 2 (ECE/TRANS/180/Add.2/Amend.1)

Пункт 8.1.1.4.2, заменить уравнение 8-2 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-2 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.3, заменить уравнение 8-4 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-4 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.4, заменить уравнение 8-6 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-6 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.5, заменить уравнение 8-10 следующим уравнением:

| × 10 | Уравнение 8-10 |
| --- | --- |

Приложение 13

Пункт 1, рис. А13-1, исправить строку для "уск., передача 1" на верхнем рисунке, иллюстрирующем "использование передач на фазах ускорения", следующим образом.

Рис. A13-1: Пример схемы переключения передач

Отчет о разработке поправки 3 к Глобальным техническим правилам № 2 (всемирный согласованный цикл испытаний мотоциклов
на выбросы загрязняющих веществ (ВЦИМ))

1.	Японские эксперты выявили следующие редакционные ошибки
в ГТП № 2 (процедура измерения для двухколесных мотоциклов, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием или двигателем с воспламенением от сжатия, в отношении выбросов газообразных загрязняющих веществ, выбросов СО2 и расхода топлива), касающихся всемирного согласованного цикла испытаний мотоциклов (ВЦИМ):

а)	исправления к документу ECE/TRANS/180/Add.2: уравнения 8-2, 8-4, 8-6 и 8-10 в пункте 8 необходимо скорректировать в соответствии со степенью каждого множителя в уравнении;

b)	исправление к документу ECE/TRANS/180/Add.2/Corr.2: рис. A13-1 в пункте 1 приложения 13 необходимо заменить с учетом фактических условий эксплуатации.

2.	Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на своей шестьдесят четвертой сессии согласилась с предложением Японии об исправлении этих редакционных ошибок (указанных в неофициальном документе № GRPE-64-05). Предложение было представлено GRPE в документе ECE/TRANS/WP.29/ GRPE/2013/4 для принятия на ее шестьдесят пятой сессии в январе 2013 года.

# Text boxes

6   3

6  3

6   3

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

скорость транспортного средства в км/ч

Число оборотов двигателя, мин-1

уск., передача 1

уск., передача 2

уск., передача 3

уск., передача 4

уск., передача 5

уск., передача 6

номинальное число оборотов двигателя

число оборотов на холостом ходу

использование передач на фазах ускорения

использование передач на фазах замедления

и движения с постоянной скоростью

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

скорость транспортного средства в км/ч

число оборотов двигателя, мин-1

зам., передача 1

зам., передача 2

зам., передача 3

зам., передача 4

зам., передача 5

зам., передача 6

номинальное число

оборотов двигателя

число оборотов

на холостом ходу