| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
| 20 mars 2008 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 42 : Règlement No 43

## Révision 2 - Amendement 3 -Rectificatif 1

# Rectificatif 1 au complément 10 à la version originale du Règlement, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.1156.2007.TREATIES-1 du 18 janvier 2008

### PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules

_________

### NATIONS UNIES

Annexe 3,

Paragraphe 9.1.2.2, modifier comme suit (à l’exception de la note de bas de page 8/):

«9.1.2.2	Sur les pare-brise des véhicules de la catégorie M1 8/

l’essai est exécuté dans la zone d’essai B définie à l’annexe 18, paragraphe 2.3, en ne considérant pas les masques opaques empiétant sur celle-ci.

Pour les pare-brise des véhicules de la catégorie N1, le constructeur peut demander que le même essai soit exécuté soit dans la zone d’essai B définie à l’annexe 18, paragraphe 2.3, en ne considérant pas les masques opaques empiétant sur celle-ci, soit dans la zone I définie au paragraphe 9.2.5.2.3 de la présente annexe.

Pour les pare-brise des autres catégories…».

Paragraphe 9.2.2.1, modifier comme suit:

«9.2.2.1	Pour les véhicules de la catégorie M1, dans la zone d’essai A qui s’étend jusqu’au plan médian du véhicule et dans la partie du pare-brise symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, de même que dans la zone d’essai B réduite, conformément au paragraphe 2.4 de l’annexe 18.».

Paragraphe 9.2.2.2, modifier comme suit:

«9.2.2.2	Sur les véhicules des catégories M et N autres que M1:

a)	Dans la zone I telle que définie au paragraphe 9.2.5.2 de la présente annexe pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;

b)	Soit dans la zone I telle que définie au paragraphe 9.2.5.2 de la présente annexe, soit dans la zone d’essai A qui s’étend jusqu’au plan médian du véhicule et dans la partie du pare-brise symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, de même que dans la zone d’essai B réduite, conformément au paragraphe 2.4 de l’annexe 18 pour les véhicules de la catégorie N1.».

Paragraphe 9.2.5.1, modifier comme suit:

«9.2.5.1	Sur les véhicules des catégories M1 et N1, les zones A et B sont celles définies à l’annexe 18 du présent Règlement.».

Paragraphe 9.2.5.2, modifier comme suit:

«9.2.5.2	Sur les véhicules des catégories M et N autres que M1, les zones sont définies en partant:».

Paragraphe 9.2.6, tableau, première colonne, deuxième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M1 et N1».

Paragraphe 9.2.6, tableau, première colonne, troisième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M et N autres que M1».

Paragraphe 9.3.5, tableau, première colonne, deuxième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M1 et N1».

Paragraphe 9.3.5, tableau, première colonne, troisième ligne, modifier comme suit:

«Catégories M et N autres que M1».

Annexe 18, titre, modifier comme suit:

«PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LES ZONES D’ESSAI SUR LES PARE-BRISE DES VÉHICULES PAR RAPPORT AUX POINTS "V"».

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.08-21953