| E/ECE/324/Rev.1/Add.50/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.50/Rev.2/Amend.1 |
| --- |
|  |  | 23 May 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 50: Правила № 51

Пересмотр 2 – Поправка 1

Дополнение 8 к поправкам серии 02 к Правилам − Дата вступления в силу: 13 апреля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом газоразрядными источниками света

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 10

Пункт 2.2.2, изменить следующим образом (включая существующую сноску2)

"2.2.2	Для проведения испытания должны использоваться шины, которые являются репрезентативными для данного транспортного средства, а также отбираются изготовителем этого транспортного средства и указаны в приложении 9. Они должны соответствовать одному из размеров шин, предназначенных для установки на транспортном средстве в качестве первоначального оборудования. Эти шины уже доступны или будут доступны на рынке для коммерческой реализации одновременно с транспортным средством2. Шины должны быть накачаны до давления, рекомендованного изготовителем транспортного средства с учетом испытательной массы транспортного средства. Глубина рисунка протектора шин должна составлять не менее 80% от его максимальной глубины.

_________________

2	С учетом важной роли шин в общем распространении звука, в настоящих Правилах приняты во внимание предписания правил, касающихся звука, издаваемого шиной при движении по дороге. По просьбе изготовителя измерения, предусмотренные для официального утверждения и проверки СП, не проводятся на тяговых шинах, зимних шинах и специальных шинах в соответствии с Правилами № 117".