|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.64/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.64/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 64: Правила № 65

Пересмотр 2 − Поправка 1

Дополнение 8 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения специальных предупреждающих огней, устанавливаемых на механических транспортных средствах и их прицепах

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.1.1 изменить следующим образом:

"1.1.1	"поворачивающийся или неподвижный проблесковый огонь" означает специальный предупреждающий огонь, испускающий прерывистый свет во все стороны от своей вертикальной оси (категория Т или НТ)".

Включить новый пункт 1.1.4 следующего содержания:

"1.1.4	"неполная установка" означает специальный предупреждающий огонь с одной или более оптическими системами, испускающими прерывистый свет на 135° влево и на 135° вправо по отношению к своей горизонтальной исходной оси, который предназначен для монтажа на передней или на задней части транспортного средства".

Пункты 1.2.6 и 1.2.7 изменить следующим образом:

"1.2.6	Цвет и/или тип источника света,

1.2.7	Цвет и конструкция модуля источника света;"

Пункт 1.8 изменить следующим образом:

"1.8	исходная ось специального предупреждающего огня означает:

в случае поворачивающегося или неподвижного проблескового огня (категории Т), вертикальную ось, проходящую через исходный центр огня;

в случае направленного проблескового огня (категории Х) или неполной установки (категории НТ), горизонтальную ось, параллельную средней продольной плоскости транспортного средства.

Изготовитель специального предупреждающего огня указывает положение специального предупреждающего огня по отношению к исходной оси".

Пункт 2.2.6 изменить следующим образом:

"2.2.6	Два образца внешнего рассеивателя при условии, что конструкция специального предупреждающего огня, за исключением цвета внешнего рассеивателя, остается неизменной".

Включить новый пункт 2.2.7 следующего содержания:

"2.2.7	Официальные утверждения могут распространяться одновременно или последовательно в отношении специальных предупреждающих огней другого цвета при условии, что единственным различием является цвет внешних рассеивателей. В этом случае достаточно провести фотометрические или колориметрические испытания. Такие распространения не применяются в отношении официальных утверждений образцов специальных предупреждающих огней с источниками света другого цвета".

Пункт 4.4.1.3 изменить следующим образом:

"4.4.1.3	буквы "Т", "НТ" или "Х" в зависимости от категории элементов, за которой следует буква "А", "В", или "R" в зависимости от цвета элемента (см. пункт 2.1 выше)".

Пункт 5.7 изменить следующим образом:

"5.7	Устройство поворачивающегося или проблескового специального предупреждающего огня категории Т или категории НТ может состоять более чем из одной оптической системы. В этом случае должны соблюдаться требования пункта 8 приложения 5. Изготовитель огня должен передать информацию о монтаже для обеспечения правильной установки различных деталей на транспортном средстве".

Приложение 1

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Специальный предупреждающий огонь/поворачивающийся/
неподвижный проблесковый огонь/направленный проблесковый огонь/полная установка/неполная установка/синий цвет/
автожелтый цвет/красный цвет2"

Приложение 2

Включить следующие новые примеры знаков официального утверждения, обозначенные буквами h) и i):

"Приложение 2

Примеры знаков официального утверждения

…

g)	образец надписи на отдельных индивидуальных элементах, включающих специальный предупреждающий огонь (категории Т) ("Поворачивающийся или неподвижный проблесковый огонь").

("идентификационный знак"/n)

в случае четырех элементов, например:  (1/4) или (передний левый/4)

h)	i)

h)	на неполной установке специального предупреждающего огня, указывает, что этот огонь был официально утвержден в Германии (Е1) под номером официального утверждения 00815. Этот номер официального утверждения свидетельствует о том, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил в их первоначальном виде и что речь идет о синем поворачивающемся или неподвижном проблесковом специальном предупреждающем огне класса 1 (НТВ 1).

i)	на неполной установке специального предупреждающего огня, указывает, что этот огонь был официально утвержден в Германии (Е1) под номером официального утверждения 00816. Этот номер официального утверждения свидетельствует о том, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил в их первоначальном виде и что речь идет об автожелтом поворачивающемся или неподвижном проблесковом специальном предупреждающем огне класса 2 (НТА 2)".

Приложение 5

Пункт 7.2 (включая таблицу), изменить следующим образом:

"7.2	Эффективная сила света (Jе) в пределах соответствующих вертикальных углов для специального предупреждающего огня (категория Т или категория НТ) должна соответствовать значениям, указанным в приведенной ниже таблице:

| Категория T или категория HT |
| --- |
|  | Цвет |
|  | синий | автожелтый | красный |
| Минимальное значение эффективной силы света Je в пределах указанных вертикальных углов и горизонтального угла 360° вокруг исходной оси a) в случае категории Т и горизонтального угла 360° вокруг исходной оси b) в случае категории HT и горизонтального угла не менее ±135° по отношению к его горизонтальной исходной оси | 0° | днем | 120 | 230 | 120 |
|  |  | ночью | 50 | 100 | 50 |
|  | ±4° | днем | 60 | - | 60 |
|  |  | ночью | 25 | - | 25 |
|  | ±8° | днем | - | 170 | - |
|  |  | ночью | - | 70 | - |
| Максимальное значение эффективной силы света Je | внутри ±2° | днем | 1 700 |
|  |  | ночью | 700 |
|  | внутри ±8° | днем | 1 500 |
|  |  | ночью | 600 |
|  | за пределами указанных выше зон | днем | 1 000 |
|  |  | ночью | 300 |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.