|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.69/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.69/Rev.1/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 69: Правила № 70

Пересмотр 1 − Поправка 2

Дополнение 8 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 18 ноября
2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Область применения1

Настоящие Правила применяют к задним опознавательным знакам для следующих транспортных средств2:

1.1	сочлененных транспортных средств категории М, классы II и III;

1.2	транспортных средств категорий N2 с максимальной массой свыше 7,5 тонн и N3, за исключением тягачей, буксирующих полуприцепы;

1.3	транспортных средств категорий О1, О2 и О3, длина которых превышает 8,0 м;

1.4	транспортных средств категории О4.

1	Никакие положения настоящих Правил не препятствуют Стороне Соглашения, применяющей настоящие Правила, запрещать использование задних опознавательных знаков определенного(ых) класса(ов).

2	В соответствии с определением в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2."

Приложение 8,

пункт 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.3	После этого образец подвергают испытаниям с имитацией дождя в соответствии с пунктом 7.7 стандарта EN 13422(2004) (Знаки дорожные вертикальные. Переносные деформируемые устройства предупредительной сигнализации и светоотражатели, указывающие поворот дороги. Переносные дорожные знаки. Конусы и цилиндры), а значение коэффициента светоотражения в данных условиях должно быть не менее 90% значения, полученного при проведении измерений с образцом в сухом состоянии, как указано в пункте 1.4.2 выше.

Используемые устройства для разбрызгивания воды могут отличаться от тех, которые указаны в пункте 7.7 стандарта EN 13422(2004), при условии достижения аналогичных характеристик (например, распределения воды по поверхности испытательного образца) имитируемого дождя.".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.