|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.104/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.104/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 104: Правила № 105

Пересмотр 2 − Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 05 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении их конструктивных особенностей

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.1.1.3.3 изменить следующим образом:

"5.1.1.3.3	Выключатель должен иметь оболочку, обладающую защитой степени IP65 в соответствии со стандартом МЭК 60529".

Пункт 5.1.1.6.3 изменить следующим образом (с включением новой сноски 6):

"5.1.1.6.3	Электрические соединения

Электрические соединения …стандартом МЭК 60529 и должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность непреднамеренного рассоединения. Соединители должны 
соответствовать стандартам ISO 12098:20046, ISO 7638:20036 и 
EN 15207:2006 в зависимости от конкретного случая.

____________

6	Соблюдать стандарт ISO 4009, на который сделана ссылка в этом стандарте, необязательно.

Пункт 5.1.2.4, изменить номер сноски 6 на 7.

Пункт 5.1.2.5, изменить номер сноски 7 на 8".

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.