|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.99/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.99/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний1

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 99: Правила № 100

Пересмотр 2 − Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении особых требований к электрическому приводу

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание

Перечень приложений

Приложение 6 изменить следующим образом:

"Приложение 6

…

Часть 2:	…

Часть 3:	Основные характеристики дорожных транспортных средств или систем с массой, соединенной с электрическими цепями	"

Текст Правил

Пункт 2.20 изменить следующим образом:

"2.20	"Высоковольтная шина" означает электрическую цепь, включая соединительную систему для зарядки ПЭАС, которая функционирует под высоким напряжением.

Если электрические цепи, гальванически соединенные друг с другом, соединены гальванически с электрической массой и максимальное напряжение между любой частью, находящейся под напряжением, и электрической массой или любой незащищенной токопроводящей частью составляет (30 В переменного тока и (60 В постоянного тока, то в качестве высоковольтной шины классифицируются только те компоненты или части электрической цепи, которые функционируют под высоким напряжением".

Включить новый пункт 2.39 следующего содержания:

"2.39	"Соединенная с массой электрическая цепь" означает электрические цепи переменного и постоянного тока, гальванически соединенные с электрической массой".

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом:

"5.1.3	Сопротивление изоляции

Настоящий пункт не применяют к соединенным с массой электрическим цепям, если максимальное напряжение между любой частью, находящейся под напряжением, и электрической массой или любой незащищенной токопроводящей частью не превышает 30 В переменного тока (среднеквадратичное значение) либо 60 В постоянного тока".

Включить новую часть 3 следующего содержания:

"Приложение 6 − Часть 3

Основные характеристики дорожных транспортных средств или систем с массой, соединенной с электрическими цепями

1.	Общие положения

1.1	Марка (торговое наименование изготовителя):

1.2	Тип:

1.3	Категория транспортного средства:

1.4	Коммерческое(ие) название(я), если имеется(ются):

1.5	Наименование и адрес изготовителя:

1.6	В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя изготовителя:

1.7	Чертеж и/или фотография транспортного средства:

1.8	Номер официального утверждения ПЭАС:

2.	ПЭАС

2.1	Торговое наименование и товарный знак ПЭАС:

2.2	Химический состав элемента:

2.3	Электрические характеристики:

2.3.1	Номинальное напряжение (В):

2.3.2	Емкость (А·ч):

2.3.3	Максимальный ток (A):

2.4	Коэффициент рекомбинации газов (в %):

2.5	Описание, чертеж(и) или фотография(и) установки ПЭАС на транспортном средстве:

3.	Дополнительные данные

3.1	Рабочее напряжение (В) цепи переменного тока:

3.2	Рабочее напряжение (В) цепи постоянного тока:	"

# Footnotes

1 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.