| E/ECE/324/Rev.2/Add.102/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.102/Rev.1/Amend.1 |
| --- |
|  | 20 juin 2014 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 102: Règlement no 103

Révision 1 − Amendement 1

Complément 4 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 10 juin 2014

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur

Paragraphe 2.1, note de bas de page 1, lire:

«

______________________

1	La série 06 d’amendements à l’annexe 2 du Règlement no 83 sera modifiée en conséquence − par. 3.2.12.2.1 de l’annexe 1 du Règlement no 83, série 07 d’amendements.».

Paragraphe 2.5, lire:

«2.5	Par “type de véhicule”

Voir le paragraphe 2.1 du Règlement no 83.».

Paragraphe 2.7, sans objet en français.

Paragraphe 5.2.4, lire:

«5.2.4	Dans le cas des dispositifs antipollution conçus pour être montés sur des véhicules d’un type homologué conformément à la série 07 d’amendements au Règlement no 83, les polluants réglementés visés tout au long du paragraphe 5.2.3 du présent Règlement s’entendent de tous les polluants définis au paragraphe 5.3.1.4 de la série 07 d’amendements au Règlement no 83.».

Paragraphes 5.4 et 5.4.1, lire:

«5.4	Prescriptions relatives à l’endurance

Le dispositif antipollution de remplacement doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3.6 du Règlement no 83.

5.4.1	Dans le cas des dispositifs antipollution de remplacement conçus pour être montés sur des véhicules d’un type homologué conformément à la série 07 d’amendements au Règlement no 83, on applique les prescriptions d’endurance et les facteurs de détérioration associés définis dans le paragraphe 5.3.6 de la série 07 d’amendements au Règlement no 83.».

Paragraphes 5.5.1 et 5.5.2, lire (y compris le renvoi vers la note de bas de page):

«5.5.1	La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec le système OBD doit être démontrée à l’aide des procédures décrites à l’annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 073 d’amendements au Règlement no 83.

5.5.2	Les dispositions de l’annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 073 d’amendements au Règlement no 83 applicables aux composants autres que le dispositif antipollution ne s’appliquent pas.».

Paragraphe 5.6.2.2, lire:

«5.6.2.2	Sur requête du demandeur de l’homologation de la pièce de rechange, l’autorité chargée de l’homologation communique, sur une base non discriminatoire, les informations visées aux points 3.2.12.2.1.11.1 et 3.2.12.2.6.4.1 de la fiche de renseignements figurant à l’annexe 1 du Règlement no 83 pour chaque véhicule faisant l’objet de l’essai.».