|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний, касающихся колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 66: Правила № 67

Пересмотр 3 − Поправка 2

Дополнение 12 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся:

I.	Официального утверждения специального оборудования транспортных средств категорий M и N, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе

II.	Официального утверждения транспортных средств категорий M и N, оснащенных специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	"Эксплуатационное давление (ЭД)" означает максимальное давление … определяется его прочность".

Приложение 3,

Пункты 5.2−5.4 изменить следующим образом:

"5.2		Классификация элемента оборудования (в соответствии с рис. 1, пункт 2):

Класс 0 для детали, подвергающейся давлению жидкого СНГ > 3 000 кПа;

Класс 1 для детали, подвергающейся давлению жидкого СНГ ≤ 3 000 кПа.

5.3		Классификационное давление:

Детали класса 0						заявленное ЭД

Детали класса 1						3 000 кПа.

5.4		Расчетные значения температуры:		от –20°С до 65°С

Если температура выходит за рамки вышеупомянутых значений, применяются специальные условия испытаний".

Приложение 8,

Пункт 4.5.5.3 изменить следующим образом:

"4.5.5.3	Давление разрыва должно составлять не менее 10 000 кПа и по крайней мере 2,25 ЭД".

Приложение 15,

Пункт 5.3, таблицу 3 изменить следующим образом:

"Таблица 3 
Величины классификационного и контрольного давления для различных классов

| Классификация элемента оборудования | Классификационное давление [кПа] | Контрольное давление для испытания на утечку [кПа] |
| --- | --- | --- |
| Класс 0 | ЭД | 1,5 ЭД |
| Класс 1 | 3 000 | 4 500 |
| Класс 2A | 120 | 180 |
| Класс 2 | 450 | 675 |
| Класс 3 | 3 000 | 6 750 |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.