| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.45/Rev.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
| 17 March 2010 |  |  |

# СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ(/

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 45:  Правила № 46

Пересмотр 3 - Исправление 1

#### Исправление 1 к дополнению 4 к поправкам серии 02, указанное в уведомлении
депозитария C.N.117.2010.TREATIES-1 от 3 марта 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВ НЕПРЯМОГО ОБЗОРА И МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ ЭТИХ УСТРОЙСТВ

_________

### ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Стр. 6, пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются:

а)	к обязательным и факультативным устройствам непрямого обзора, указанным в таблице в пункте 15.2.1.1.1 для транспортных средств категорий М и N 1/, и к обязательным и факультативным устройствам непрямого обзора, упомянутым в пунктах 15.2.1.1.3 и 15.2.1.1.4 для транспортных средств категории L 1/, имеющих кузов по крайней мере частично закрытого типа,

b)	к установке устройств непрямого обзора на транспортных средствах категорий М и N и на транспортных средствах категории L 1/, имеющих кузов по крайней мере частично закрытого типа.

______________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4).

-----

# Footnotes

(/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.10-21268 (R)  200410  200410