| E/ECE/324/Rev.1/Add.45/Rev.5/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.45/Rev.5/Amend.3 |
| --- |
|  |  | 17 October 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 45 − Правила № 46

Пересмотр 5 − Поправка 3

Дополнение 1 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 9 октября 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств непрямого обзора и автотранспортных средств в отношении установки этих устройств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 15.2.4.5.11 изменить следующим образом:

"15.2.4.5.11	Поле обзора, предписанное в пунктах ... устройств прямого и непрямого обзора (классов IV, V, VI)".

Включить новые пункты 15.2.4.5.11.1−15.2.4.5.11.3 следующего содержания:

"15.2.4.5.11.1	Если устройство непрямого обзора класса IV применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунк-тах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.11.2	Если устройство непрямого обзора класса V применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунк-тах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1−15.2.4.5.4.

15.2.4.5.11.3	Если устройство непрямого обзора класса VI применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунк-тах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.6.1".

Включить новый пункт 15.2.4.5.12 следующего содержания:

"15.2.4.5.12	Поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, может обеспечиваться посредством использования ближайшего внешнего зеркала бокового обзора (класса V) в сочетании с широкоугольным внешним зеркалом (класса IV).

В таких случаях ближайшее внешнее зеркало бокового обзора (класса V) должно обеспечивать не менее 90% поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, а зеркало класса IV должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2".

Пункты 15.2.4.5.12 и 15.2.4.5.13 (прежние), изменить нумерацию на 15.2.4.5.13 и 15.2.4.5.14, а текст исправить следующим образом:

"15.2.4.5.13	Пункты 15.2.4.5.6−15.2.4.5.12 не применяются в отношении транспортного средства, в случае которого какая-либо из частей зеркала класса V или его кожуха находится на расстоянии менее 2,4 м над уровнем грунта, независимо от его положения после регулировки.

15.2.4.5.14	Пункты 15.2.4.5.6–15.2.4.5.12 не применяются ... категории M2 или M3".

Пункт 21.10 удалить.

Пункты 21.11−21.16 (прежние), изменить нумерацию на 21.10−21.15.

Пункт 21.17 (прежний), изменить нумерацию на 21.16, а текст представить в следующей редакции:

"21.16	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений типа для существующих типов транспортных средств или устройств, не затрагиваемых поправками серии 04, которые были предоставлены в соответствии с поправками серии 02 или 03 к настоящим Правилам".

Включить новый пункт 21.17 следующего содержания:

"21.17	Независимо от положений пунктов 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 и 21.15 выше для целей сменных частей Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения в соответствии с поправками серии 01 к настоящим Правилам в отношении устройств непрямого обзора классов I−V, предназначенных для использования на транспортных средствах типов, которые были официально утверждены до 26 января 2006 года на основании поправок серии 01 к Правилам № 46, а также в соответствующих случаях предоставлять последующие распространения этих официальных утверждений".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.