|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.3 |
| --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний, касающихся колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 66: Правила № 67

Пересмотр 3 − Поправка 3

Дополнение 13 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся:

I.	Официального утверждения специального оборудования транспортных средств категорий M и N, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе

II.	Официального утверждения транспортных средств категорий M и N, оснащенных специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 2.20 следующего содержания:

"2.20	"Шланг в сборе" означает комплект гибкого шланга с соединительными муфтами".

Пункты 9.6 и 9.6.1 изменить следующим образом:

"9.6	Каждый шланг в сборе, относящийся к классу деталей высокого давления (класс 1) согласно классификации, приведенной в пункте 2 настоящих Правил, подвергают испытанию в течение полуминуты при давлении газа 3 000 кПа держателем официального утверждения.

9.6.1	Каждый шланг в сборе, относящийся к классу деталей высокого давления (класс 0) согласно классификации, приведенной в пункте 2 настоящих Правил, подвергают испытанию в течение полуминуты при заявленном эксплуатационном давлении газа держателем официального утверждения".

Включить новый пункт 17.1.2.1 следующего содержания:

"17.1.2.1	Несмотря на положения пункта 17.1.2, если электронный блок управления для СНГ встроен в электронный блок управления двигателем и к нему применяется официальное утверждение типа при установке на транспортное средство в соответствии с частью II настоящих Правил и Правилами № 10, то отдельное официальное утверждение типа электронного блока управления для СНГ не требуется. Официальное утверждение типа транспортного средства предоставляется также в соответствии с применимыми положениями, изложенными в приложении 14 к настоящим Правилам".

Приложение 8, включить новый пункт 2.7.1 следующего содержания:

"2.7.1	Если шланг и соединительные муфты не монтируются держателем официального утверждения, то официальное утверждение охватывает:

a)	шланг;

b)	соединительные муфты; и

c)	инструкцию по монтажу.

Инструкцию по монтажу составляют на языке страны, в которую данный тип шланга или соединительных муфт будет поставлен, либо, по крайней мере, на английском языке. Она включает подробные характеристики оборудования, используемого для монтажа".

Пункты 2.7.1−2.7.3.1 (прежние), изменить нумерацию на 2.7.2−2.7.4.1.

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.