|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.93/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.93/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

_________

Добавление 93: Правила № 94

Пересмотр 2 – Поправка 2

Дополнение 5 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения

_________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

По всему тексту Правил заменить "IPXXB" словами "степень защиты IPXXB".

Пункт 5.2.8.1 изменить следующим образом:

"5.2.8.1	Защита от электрического удара

…

Если испытание проводится в условиях, когда часть(ти) высоковольтной системы не работает(ют) под напряжением, защита соответствующей(их) части(ей) от электрического удара должна быть обеспечена согласно либо пункту 5.2.8.1.3, либо пункту 5.2.8.1.4 ниже.

В отношении соединительной системы для зарядки ПЭАС, которая не работает под напряжением в условиях вождения, должно быть обеспечено соответствие, по крайней мере, одному из четырех критериев, указанных в пунктах 5.2.8.1.1−5.2.8.1.4 ниже".

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2		В случае … и хорошо видимых повреждений козырька или крыши внутри транспортного средства.

Если на транспортном средстве не имеется солнцезащитного козырька или люка крыши, то предупредительную наклейку размещают в месте, где она должна быть всегда четко видимой.

В случае подушки безопасности, обеспечивающей защиту спереди на других сиденьях транспортного средства, …"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.