|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.102/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.102/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 102 − Правила № 103

Пересмотр 1 − Поправка 1

Дополнение 4 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных устройств для предотвращения загрязнения для механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.1, сноска 1, изменить следующим образом:

"

1  Приложение 2 к Правилам № 83 с поправками серии 06 следует исправить соответствующим образом − пункт 3.2.12.2.1 приложения 1 к Правилам № 83 с поправками серии 07".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5	"Тип транспортного средства"

См. пункт 2.1 Правил № 83".

Пункт 2.7 изменить следующим образом:

"2.7	"Ухудшенное сменное устройство для предотвращения загрязнения" означает устройство для предотвращения загрязнения, которое было подвергнуто старению или искусственно ухудшено до такой степени, что оно соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 добавления 1 к приложению 11 к Правилам № 83".

Пункт 5.2.4 изменить следующим образом:

"5.2.4	В случае устройств для предотвращения загрязнения, предназначенных для установки на транспортных средствах, официально утвержденных по типу конструкции на основании поправок серии 07 к Правилам № 83, под контролируемыми загрязняющими веществами, упоминаемыми по всему пункту 5.2.3 настоящих Правил, подразумевают все загрязняющие вещества, указанные в пункте 5.3.1.4 Правил № 83 с поправками серии 07".

Пункты 5.4 и 5.4.1 изменить следующим образом:

"5.4		Требования к износостойкости

Сменное устройство для предотвращения загрязнения должно соответствовать требованиям пункта 5.3.6 Правил № 83.

5.4.1	В случае сменных устройств для предотвращения загрязнения, предназначенных для установки на транспортных средствах, официально утвержденных по типу конструкции на основании поправок серии 07 к Правилам № 83, применяют требования к износостойкости и соответствующие поправочные коэффициенты, указанные в пункте 5.3.6 Правил № 83 с поправками серии 07".

Пункты 5.5.1 и 5.5.2 изменить следующим образом (включая ссылку на сноску):

"5.5.1	Совместимость сменного устройства для предотвращения загрязнения с БД системой подтверждают на основе использования процедур, описанных в добавлении 1 к приложению 11 к Правилам № 83 с поправками серии 05, 06 или 073.

5.5.2	Положения добавления 1 к приложению 11 к Правилам № 83 с поправками серии 05, 06 или 073, применимые к другим компонентам, кроме устройства для предотвращения загрязнения, не применяются".

Пункт 5.6.2.2 изменить следующим образом:

"5.6.2.2	По просьбе подателя заявки на официальное утверждение сменного узла орган по официальному утверждению на недискриминационной основе предоставляет информацию, упомянутую в пунктах 3.2.12.2.1.11.1 и 3.2.12.2.6.4.1 информационного документа, содержащегося в приложении 1 к Правилам № 83, для каждого транспортного средства, подвергнутого испытанию".

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.