|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.103/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.103/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 103: Правила № 104

Пересмотр 1 − Поправка 1

Дополнение 7 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркировки для транспортных средств категорий M, N и О

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 7

Пункт 1, исправить следующим образом:

"При освещении лампой-эталоном МКО А и проведении измерений в соответствии с рекомендацией, изложенной в публикации МКО № 54, 1982 год, значения коэффициента светоотражения R' на новых светоотражающих поверхностях в канделах на 1 м2 на люкс (кд/м2/лк) должны соответствовать по меньшей мере значениям, указанным в таблице 1 для желтых, белых и красных материалов".

Таблицу 1 исправить следующим образом:

# "Таблица 1
Минимальные значения коэффициента светоотражения R' [кд.м-2.лк-1]

| Угол наблюдения α [º] | Угол падения β [º] |
| --- | --- |
| α=0,33(20') | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Цвет |  |  |  |  |  |  |
| Желтый |  | 300 | − | 130 | 75 | 10 |
| Белый |  | 450 | − | 200 | 95 | 16 |
| Красный |  | 120 | 60 | 30 | 10 | − |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.