|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.114/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.114/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

# О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

# (Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 114: Правила № 115

Пересмотр 1 − Поправка 1

# Дополнение 6 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

# Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

# I.	Специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), предназначенных для установки на автотранспортных средствах, в двигателях которых используется СНГ

# II.	Специальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), предназначенных для установки на автотранспортных средствах, в двигателях которых используется КПГ

# ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 6А

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Расчет коэффициента потребления энергии СНГ

Расход топлива рассчитывают по выбросам углеводородов, моноксида углерода и диоксида углерода, определенным по результатам измерения, исходя из того, что в ходе испытания сжигается только СНГ.

В таком случае коэффициент потребления энергии СНГ в ходе цикла рассчитывают по следующей формуле:

GLPG = MLPG*10 000/(FCnorm*dist*d),

где:

GLPG: коэффициент потребления энергии СНГ (%);

MLPG: масса СНГ, потребленного в ходе цикла (кг);

FCnorm: расход топлива (л/100 км), рассчитанный в соответствии с пунктом 1.4.3 b) приложения 6 к Правилам № 101. В случае применимости поправочный коэффициент cf в уравнении, используемом для определения FCnorm, рассчитывают с использованием соотношения Н/С в газообразном топливе;

dist: расстояние, пройденное в ходе цикла (км);

d: плотность d = 0,538 кг/л".

Приложение 6B

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Расчет коэффициента потребления энергии КПГ

Расход топлива рассчитывают по выбросам углеводородов, моноксида углерода и диоксида углерода, определенным по результатам измерения, исходя из того, что в ходе испытания сжигается только КПГ.

В таком случае коэффициент потребления энергии КПГ в ходе цикла рассчитывают по следующей формуле:

GCNG = MCNG*10 000/(FCnorm*dist*d),

где:

GCNG: коэффициент потребления энергии КПГ (%);

MCNG: масса КПГ, потребленного в ходе цикла (кг);

FCnorm: расход топлива (м3/100 км), рассчитанный в соответствии с пунктом 1.4.3 с) приложения 6 к Правилам № 101;

dist: расстояние, пройденное в ходе цикла (км);

d: плотность d = 0,654 кг/м3;

cf: поправочный коэффициент исходя из следующих значений:

cf = 1 в случае эталонного топлива G20;

cf = 0,78 в случае эталонного топлива G25".

# Footnotes

# *	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.