|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 122: Правила № 123

Пересмотр 2 − Поправка 1

Дополнение 5 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО)
для автотранспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 7, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Вертикальное отклонение светотеневой границы для луча ближнего света

Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы для луча ближнего света под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, одну из систем образца A испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после трехразового последовательного прохождения цикла, описанного в пункте 2.2.2 приложения 4.

Систему считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад
в направлении вверх и 2,5 мрад  в направлении вниз.

Если это значение превышает 1,5 мрад, но составляет не более 2,0 мрад в направлении вверх или превышает 2,5 мрад, но составляет не более 3,0 мрад  в направлении вниз, то испытанию подвергают вторую систему образца А, причем среднеарифметическое абсолютных значений, зарегистрированных на обоих образцах, не должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад
в направлении вниз.

Однако если это значение 1,5 мрад в направлении вверх
и 2,5 мрад в направлении вниз не выдерживается для образца А, то обе системы образца В подвергают одинаковой процедуре
и значение (r для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад
в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.