|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 October 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 122: Правила № 123

Пересмотр 2 − Поправка 2

Дополнение 6 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 октября 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО)
для автотранспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.2.5.2 исключить.

Пункты 6.2.5.3–6.2.5.5.1 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.5.2–6.2.5.4.1 соответственно.

Пункт 6.3.4.1 изменить следующим образом:

"6.3.4.1	каждый световой модуль (из световых модулей) с правой и с левой стороны обеспечивал не менее 16 200 кд в точке HV".

Приложение 3

Таблица 1, исключить сноску 6 и ссылку на нее и соответствующим образом изменить нумерацию последующих сносок.

Приложение 9

Пункт 1.8.1 изменить следующим образом:

"1.8.1	однако в тех случаях, когда соответствующее предписание применяют только к одной стороне, упомянутая выше сумма не делится пополам. Это касается пунктов 6.2.5.2, 6.2.8.1, 6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.3.4.1, 6.4.6 и примечания 4 к таблице 1 в приложении 3".

Пункт 3.1.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1.1	Соблюдение требований пунктов 6.2.5.2 и 6.2.5.4.1 настоящих Правил проверяют по способам подсветки поворотов категории 1 и категории 2 без дополнительной горизонтальной перерегулировки".

Приложение 11

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.	Измерение значения номинального светового потока модуля(ей) СИД, создающего(их) луч ближнего света класса С (основной), проводят следующим образом:".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.