|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.127/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.127/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 June 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 127: Правила № 128

Поправка 2

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу:
10 июня 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения источников света на светоизлучающих диодах (СИД) для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.4.2 изменить следующим образом:

"2.4.2	…

За ним следует обозначение кода, состоящего не более чем из трех знаков. Для этого используют только следующие арабские цифры и заглавные буквы:

•	"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z"

•	…"

Приложение 3 изменить следующим образом:

"Приложение 3

Пример знака официального утверждения

(см. пункт 2.4.4)

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на источнике света СИД, указывает, что этот источник света официально утвержден в Соединенном Королевстве (Е11) под кодом официального утверждения 0А01. Первая цифра кода официального утверждения указывает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 128* в их первоначальном варианте".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.

*	Внесения изменений в номер официального утверждения не требуется.

# Text boxes

а = мин. 2,5 мм