|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.128/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.128/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 February 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 128: Правила № 129

Поправка 1

Дополнение 1 к первоначальному варианту Правил − дата вступления в силу: 
26 января 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения усовершенствованных детских удерживающих систем, используемых на борту автотранспортных средств (УДУС)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 7.1.3.1.3.4 изменить следующим образом:

"7.1.3.1.3.4	На испытательном устройстве воспроизводят скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга согласно добавлению 3 к приложению 7. Максимальная глубина интрузии дверной панели указана в добавлении 3 к приложению 6. На скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга не должно влиять возможное соприкосновение с ДУС, и она должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7. В ходе испытания, при котором дверь неподвижна в момент времени t0, дверь должна быть зафиксирована и скорость движения манекена по отношению к поверхности земли в момент времени t0 должна быть в пределах 6,375 м/с − 7,25 м/с. В ходе испытания, при котором дверь находится в движении в момент времени t0, скорость движения двери по отношению к поверхности земли должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7, по крайней мере до тех пор, пока ее интрузия не достигнет максимума, и в момент времени t0 манекен должен быть неподвижен".

Приложение 7

Добавление 3, рисунок изменить следующим образом:

"

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 
в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

Нижний коридор относительной скорости

Верхний коридор относительной скорости

Нижний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли 
(испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Верхний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли 
(испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Скорость (м/с)

Время (мс)