| E/ECE/324/Rev.2/Add.128/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.128/Amend.3 |
| --- |
|  | 17 octobre 2014 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 128: Règlement no 129

Révision 3

Complément 3 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 9 octobre 2014

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs
de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles

Table des matières

Liste des annexes, ajouter la référence à une nouvelle annexe 22, comme suit:

«22.	Module porte-enfant	».

Texte du Règlement,

Paragraphe 5.3, modifier comme suit:

«5.3	L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type de dispositif de retenue pour enfants en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement. Si une partie du dispositif amélioré de retenue pour enfants peut être utilisée comme module porte-enfant et installée comme indiqué à l’annexe 22, les homologations ne peuvent être délivrées en application du présent Règlement que si le module porte-enfant satisfait aux prescriptions de la présente annexe.».

Ajouter une nouvelle annexe 22, comme suit:

«Annexe 22

Module porte-enfant

1.	Définition

Par “Module porte-enfant”, on entend un module qui fait partie d’un système évolué de retenue pour enfants intégral destiné à recevoir un enfant d’un âge inférieur ou égal à 15 mois et d’un poids inférieur ou égal à 13 kg et qui peut être utilisé comme système de retenue pour enfants indépendant. Il est conçu pour que l’on puisse l’extraire du véhicule avec l’enfant dedans sans avoir à ouvrir un harnais et le porter une fois à l’extérieur du véhicule.

2.	Prescriptions s’appliquant au module porte-enfant

2.1	Le positionnement de la ceinture doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4.3 et 6.1.9 du Règlement no 44.

2.2	Les résultats de l’essai de choc avant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.4 du Règlement no 44.

2.3	Les résultats de l’essai de choc arrière doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.4 du Règlement no 44.

2.4	Les résultats de l’essai de retournement doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1.3 du Règlement no 44.».