|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.128/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.128/Amend.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17 October 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний 
для колесных транспортных средств, предметов оборудования 
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 128: Правила № 129

Поправка 3

Дополнение 3 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
9 октября 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения усовершенствованных детских удерживающих систем, используемых на борту автотранспортных средств (УДУС)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание

Перечень приложений, включить ссылку на новое приложение 22 следующего содержания:

"22.	Модуль детского сиденья……………………………………………………..."

Текст Правил

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, о распространении официального утверждения или об отказе в официальном утверждении детской удерживающей системы на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам. Если часть усовершенствованной детской удерживающей системы может быть использована как модуль детского сиденья и установлена в соответствии с определением, приведенным в приложении 22, то официальные утверждения на основании настоящих Правил могут предоставляться только в том случае, если модуль детского сиденья соответствует требованиям настоящего приложения".

Включить новое приложение 22 следующего содержания:

"Приложение 22

Модуль детского сиденья

1.		Определение

"Модуль детского сиденья" означает модуль, который является составной частью встроенной усовершенствованной детской удерживающей системы, способной удерживать ребенка в возрасте до 
15 месяцев и весом до 13 кг, и который может использоваться в качестве отдельной детской удерживающей системы. Он сконструирован таким образом, чтобы его можно было вынуть из транспортного средства вместе с находящимся в нем ребенком без отстегивания какого-либо ремня и перемещать за пределами транспортного средства.

2.		Положения, применяемые к модулю детского сиденья

2.1		Способ пристегивания должен отвечать требованиям пунктов 4.3 и 6.1.9 Правил № 44.

2.2		Испытание на лобовой удар должно соответствовать положениям пункта 7.1.4 Правил № 44.

2.3		Испытание на наезд сзади должно соответствовать положениям пункта 7.1.4 Правил № 44.

2.4		Испытание на опрокидывание должно соответствовать положениям пункта 7.1.3 Правил № 44".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 
в Женеве 20 марта 1958 года.