|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.1 |
| --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний, касающихся колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 66: Правила № 67

Пересмотр 3 − Поправка 1

Дополнение 11 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся:

I.	Официального утверждения специального оборудования транспортных средств категорий M и N, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе

II.	Официального утверждения транспортных средств категорий M и N, оснащенных специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 6.15.2.1 и 6.15.2.2 изменить следующим образом:

"6.15.2.1	Электрические соединения, проходящие в багажнике и салоне, должны соответствовать классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529-1989+A1:1999.

6.15.2.2	Все другие электрические соединения должны соответствовать классу изоляции IP 54 согласно стандарту МЭК 60529-1989+
A1:1999".

Пункт 6.15.13.1.1 изменить следующим образом:

"6.15.13.1.1	При совмещении… классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529-1989+A1:1999".

Пункт 17.11.4 изменить следующим образом:

"17.11.4	Электропроводка должна… должны соответствовать классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529-1989+A1:1999. Все другие электрические соединения должны соответствовать классу изоляции IP 54 согласно стандарту МЭК 60529-1989+A1:1999".

Приложение 8

Включить новые пункты 4.4.2.1−4.4.2.3 следующего содержания:

"4.4.2.1	Испытания проводятся в соответствии со стандартом ISO 1431/1-
1:2004/Amd 1:2009.

4.4.2.2	Испытуемые образцы, растягиваемые до удлинения на 20%, подвергаются воздействию воздуха при температуре 40 °C и относительной влажности 50% ± 10%, в котором концентрация озона составляет 50 частей на 100 млн., в течение 120 часов.

4.4.2.3	Растрескивания испытуемых образцов не допускается".

Пункты 4.4.3.3.1, 4.4.3.3.2 и 4.4.3.3.3 следует исключить.

Приложение 10

Пункт 2.1.2.3.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.3.1	Испытание на изгиб проводится в соответствии со стандартами ISO 7438:2005, ISO 7799:1985 и ISO 5173:2009 + Amd 1:2011 для сварных деталей. Испытания на изгиб проводятся на внутренней поверхности, находящейся под напряжением, и на внешней поверхности, находящейся под напряжением".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.