| E/ECE/324/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.66/Rev.3/Amend.2 |
| --- |
|  | 27 novembre 2013 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 66: Règlement no 67

Révision 3 − Amendement 2

Complément 12 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 3 novembre 2013

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I.	Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N

II.	Des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés,
en ce qui concerne l’installation de cet équipement

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	Par “Pression de travail (WP)”, la pression maximale … est déterminée.».

Annexe 3,

Paragraphes 5.2 à 5.4, modifier comme suit:

«5.2	Classification de l’organe (selon la figure 1 du paragraphe 2):

Classe 0 pour la partie en contact avec du GPL liquide à une pression ( 3 000 kPa;

Classe 1 pour la partie en contact avec du GPL liquide à une pression ( 3 000 kPa.

5.3	Pression de classement:

Éléments de la classe 0		Pression de travail déclarée

Éléments de la classe 1		3 000 kPa

5.4	Températures nominales:		-20 (C à 65 °C

Pour les températures supérieures aux valeurs susmentionnées, des conditions spéciales d’essais sont applicables.».

Annexe 8,

Paragraphe 4.5.5.3, modifier comme suit:

«4.5.5.3	La pression de rupture ne doit pas être inférieure à 10 000 kPa et au moins égale à 2,25 WP.».

Annexe 15, paragraphe 5.3, tableau 3, modifier comme suit:

# «Tableau 3

# Pression de classement et pression d’épreuve selon le classement

| Classement de l’organe | Pression de classement [kPa] | Pression d’épreuve pour l’épreuve d’étanchéité [kPa] |
| --- | --- | --- |
| Classe 0 | WP | 1,5 WP |
| Classe 1 | 3 000 | 4 500 |
| Classe 2A | 120 | 180 |
| Classe 2 | 450 | 675 |
| Classe 3 | 3 000 | 6 750 |

».