|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.48/Rev.4/Amend.1 − E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.48/Rev.4/Amend.1 |
| --- | --- |
|  |  | 12 May 2010 |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ
 НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 48: Правила № 49

Пересмотр 4 - Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 05 – Дата вступления в силу: 17 марта 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ 
С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, А ТАКЖЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ИЛИ СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание - Приложения, изменить следующим образом:

"СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

…..

Приложение 10 - 	Технические предписания, касающиеся выбросов вне цикла испытаний (ВВЦ) …………………."

Включить новое приложение 10 следующего содержания:

"Приложение 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫБРОСОВ ВНЕ ЦИКЛА ИСПЫТАНИЙ (ВВЦ)

1.	ПРИМЕНИМОСТЬ

Настоящее приложение устанавливает предписания, касающиеся выбросов вне цикла испытаний в зависимости от рабочих характеристик, и запрет на использование нейтрализующих функций для двигателей большой мощности и транспортных средств большой грузоподъемности в целях обеспечения эффективного ограничения выбросов в широком диапазоне режимов работы двигателя и условий окружающей среды, которые встречаются в обычных условиях эксплуатации транспортных средств.

2.	Зарезервирован

3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1	"Вспомогательная функция ограничения выбросов" ("ВФВ") означает функцию ограничения выбросов, которая приводится в действие и заменяет или изменяет базовую функцию ограничения выбросов для какой-либо конкретной цели или целей и в ответ на возникшую определенную комбинацию окружающих условий и/или рабочих показателей и остается включенной до тех пор, пока существуют такие условия.

3.2	"Базовая функция ограничения выбросов" ("БФВ") означает функцию ограничения выбросов, которая включена во всем диапазоне значений частоты вращения и режимов нагрузки двигателя, если только не приведена в действие функция ВФОВ.

3.3	"Нейтрализующая функция" означает функцию ограничения выбросов, которая не удовлетворяет предписаниям в отношении эффективности базовой и/или вспомогательной функции ограничения выбросов, определенным в настоящем приложении.

3.4	"Элемент конструкции" означает:

a)	систему двигателя;

b)	любую управляющую систему, включая: компьютерную программу, электронные управляющие системы и логические схемы вычислительной машины;

c)	любую функцию калибровки управляющей системы;

d)	результаты любого взаимодействия систем.

3.5	"Функция ограничения выбросов" означает элемент или набор элементов, предусмотренных общей конструкцией системы двигателя или транспортного средства и используемых для целей контролирования уровня выбросов.

3.6	"Система ограничения выбросов" означает элементы конструкции и функции ограничения выбросов, разработанные или откалиброванные для целей контролирования уровня выбросов.

3.7	"Семейство двигателей" означает объединенные изготовителем в группу двигатели, как они определены в гтп № 4.

3.8	"Запуск двигателя" означает процесс с момента проворачивания коленчатого вала двигателя до достижения частоты вращения, которая на 150 мин.−1 меньше обычной частоты вращения холостого хода двигателя в прогретом состоянии (как это определяется для положения "drive" ("движение вперед") на транспортных средствах, оснащенных автоматической коробкой передач).

3.9	"Система двигателя" означает двигатель, систему ограничения выбросов и интерфейс связи (аппаратное обеспечение и система сообщений) между электронным(и) управляющим(и) блоком(ами) двигателя и любым иным элементом трансмиссии или устройством управления транспортным средством.

3.10	"Прогрев двигателя" означает работу двигателя транспортного средства в течение времени, достаточного для достижения охлаждающей жидкостью минимальной температуры не ниже 70°C.

3.11	"Периодическая регенерация" означает процесс регенерации системы последующей обработки отработавших газов, который производится периодически, как правило, не более чем через 100 часов нормальной работы двигателя.

3.12	"Номинальная частота вращения" означает максимальную частоту вращения при полной нагрузке, допускаемую регулятором в соответствии со спецификациями изготовителя, указанными в его рекламных и сервисных материалах, или, если такой регулятор отсутствует, частоту вращения, при которой достигается максимальная мощность двигателя, указанная изготовителем в его рекламных или сервисных материалах.

3.13	"Регулируемые выбросы" означают "загрязняющие газообразные вещества", определяемые в качестве оксида углерода, углеводородов и/или углеводородов, не содержащих метан (на основе соотношения CH1,85 для дизельного топлива, CH2,525 - для СНГ и CH2,93 - для ПГ и с условной молекулой CH3O0,5 для этанола, предназначенного для дизельных двигателей), метана (на основе соотношения CH4 для ПГ) и окислов азота (выражаемых в эквиваленте диоксида азота (NO2)), а также "твердые частицы" (ТЧ), определяемые в качестве любой субстанции, улавливаемой на элементе очистки конкретного фильтра после разбавления отработавших газов чистым отфильтрованным воздухом при температуре в диапазоне 315 К (42°С) - 325 К (52°С), измеряемой в точке, расположенной непосредственно перед фильтром; к ним относятся прежде всего углерод, конденсат углеводородов и сульфаты в соединении с водой.

4.	ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Любая система двигателя и любой элемент конструкции, которые могут воздействовать на уровень выбросов регулируемых загрязняющих веществ, разрабатываются, изготовляются, собираются и монтируются таким образом, чтобы обеспечить соответствие двигателя и транспортного средства положениям настоящего приложения.

4.1	Запрет на использование нейтрализующих функций

Использование в системах двигателя и на транспортных средствах нейтрализующих функций не допускается.

4.2	Всемирно согласованное предписание, касающееся непревышения уровня выбросов

Настоящее приложение содержит предписание, в соответствии с которым системы двигателя и транспортные средства должны соответствовать предельным значениям выбросов по методу ВМНП, изложенному в пункте 5.2. В случае испытаний в лабораторных условиях в соответствии с пунктом 7.4 результаты испытаний не должны превышать предельных значений выбросов, указанных в пункте 5.2.

5.	ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1	Функции ограничения выбросов

Функции ограничения выбросов разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить соответствие системы двигателя в условиях нормальной эксплуатации положениям настоящего приложения. Нормальная эксплуатация не ограничивается условиями использования, указанными в пункте 6.

5.1.1	Предписания, касающиеся базовых функций ограничения выбросов (БФВ)

БФВ не должна проводить различия между режимом работы в процессе испытания на официальное утверждение типа или испытанием на сертификацию и другими режимами работы и снижать уровень ограничения выбросов в условиях, которые не отличаются в значительной степени от условий, применимых к испытаниям на официальное утверждение типа или сертификацию.

5.1.2	Предписания, касающиеся вспомогательных функций ограничения выбросов (ВФВ)

ВФВ не должна снижать эффективность ограничения выбросов по отношению к БФВ в условиях, возникновения которых можно обоснованно ожидать в условиях нормальной эксплуатации и обычного использования транспортного средства, кроме случаев, когда к ВФВ применимо одно из следующих конкретных исключений:

a)	включение этой функции в значительной мере предусмотрено в применимых испытаниях на официальное утверждение типа или на сертификацию, включая положения пункта 7, касающиеся ВМНП;

b)	она приводится в действие в целях предохранения двигателя и/или транспортного средства от повреждения или аварии;

c)	она приводится в действие только при запуске или прогреве двигателя, как они определены в настоящем приложении;

d)	она используется для компенсации ограничения одного вида регулируемых выбросов в целях сохранения уровня ограничения другого вида регулируемых выбросов в конкретных условиях окружающей среды или при конкретных режимах эксплуатации, которые в значительной мере не предусмотрены в испытаниях на официальное утверждение типа или на сертификацию. Общее воздействие такой функции ВФВ должно заключаться в компенсации последствий чрезвычайных окружающих условий таким образом, чтобы обеспечить приемлемое ограничение всех регулируемых выбросов.

5.2	Всемирно согласованные пределы непревышения уровня выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц с отработавшими газами

5.2.1	Выбросы отработавших газов не должны превышать применимые предельные значения выбросов по методу ВМНП, указанные в пункте 5.2.2, когда двигатель работает в соответствии с условиями и процедурами, изложенными в пунктах 6 и 7.

5.2.2	Применимое предельное значение выбросов по методу ВМНП определяется следующим образом:

Предельное значение выбросов по методу ВМНП = предельное значение выбросов для ВСПЦ + компонент ВМНП,

где:

| "Предельное значение выбросов для ВСПЦ" | предельное значение выбросов (ПЗВ), на основании которого сертифицирован двигатель в соответствии с гтп по ВСБМ; и |
| --- | --- |
| "Компонент ВМНП" | определяется по уравнениям 1-4, содержащимся в пункте 5.2.3. |

5.2.3	Применимые компоненты ВМНП определяются с использованием следующих уравнений, в которых ПЗВ выражено в г/кВт:

для NOx:	компонент ВМНП = 0,25 x ПЗВ + 0,1			(1)
		для HC:	компонент ВМНП = 0,15 x ПЗВ + 0,07		(2)
		для CO:	компонент ВМНП = 0,20 x ПЗВ + 0,2			(3)
		для ТЧ:	компонент ВМНП = 0,25 x ПЗВ + 0,003		(4)

В случаях, когда применимые ПЗВ выражены в иных единицах, помимо г/кВт, аддитивные константы в уравнениях, выраженные в г/кВт, преобразуются в другие соответствующие единицы.

Компонент ВНМП округляется до такого числа знаков после запятой, которое указано для применимого ПЗВ в соответствии с методом округления, содержащимся в стандарте ASTM E 29−06.

6.	ПРИМЕНИМЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельные значения выбросов по методу ВМНП применяются:

a)	при всех значениях атмосферного давления, превышающих или равных 82,5 кПа;

b)	при всех значениях температуры, меньших или равных температуре, определенной по уравнению 5, при указанном атмосферном давлении:

T = - 0,4514 x (101,3 – pb) + 311			(5),

где:

T 		температура окружающего воздуха, K

pb 		атмосферное давление, кПа

c)	при всех значениях температуры охлаждающей жидкости выше 343 K (70°C).

Все применимые значения атмосферного давления и температурных условий окружающей среды показаны на рис. 1.

Диапазон значений атмосферного давления и температуры по методу ВМНП

Рис. 1: Иллюстрация условий атмосферного давления и температуры

7.	ВСЕМИРНО СОГЛАСОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НЕПРЕВЫШЕНИЯ

7.1	Всемирно согласованная контрольная область непревышения

Контрольная область ВМНП представляет собой область, ограниченную точками частоты вращения двигателя и нагрузки, определенными в пунктах 7.1.1−7.1.6. Контрольная область ВМНП иллюстрируется на примере, показанном на рис. 2.

7.1.1	Диапазон значений частоты вращения двигателя

Контрольная область ВМНП включает все эксплуатационные частоты вращения в диапазоне 30-го процентиля распределения совокупных частот вращения по всему циклу испытаний ВМНП, в том числе на холостом ходу (n30) и при наибольшей частоте вращения, при которой достигается 70% от максимальной мощности (nhi). На рис. 3 приводится в качестве примера распределение совокупных частот вращения для конкретного двигателя.

7.1.2	Диапазон значений крутящего момента двигателя

Контрольная область ВМНП включает все точки нагрузки двигателя, начиная со значений крутящего момента, составляющего 30% или более от максимального значения крутящего момента, обеспечиваемого двигателем.

7.1.3	Диапазон значений мощности двигателя

Независимо от положений пунктов 7.1.1 и 7.1.2, точки частоты вращения и нагрузки, соответствующие менее 30% от максимального значения мощности, обеспечиваемой двигателем, исключаются из контрольной области ВМНП для всех уровней выбросов.

7.1.4	Применение концепции семейства двигателей

В принципе любой двигатель, входящий в состав того или иного семейства, для которого характерен свой график соотношения "крутящий момент/мощность", имеет свою собственную контрольную область ВМНП. В случае испытания соответствующего двигателя в условиях эксплуатации применяется его индивидуальная контрольная область ВМНП. В случае испытаний на официальное утверждение типа (сертификацию) на основании концепции семейства двигателей, принятой в гтп по ВСБМ, изготовитель может факультативно использовать единую контрольную область ВМНП для всего семейства двигателей при условии соблюдения нижеследующих положений:

a)	может использоваться единый диапазон значений частоты вращения двигателя, определяющий данную контрольную область ВМНП, если измеренные частоты вращения двигателя n30 и nhi отличаются не более чем на ± 3% от частот вращения двигателя, указанных изготовителем. Если для любой из частот вращения двигателя этот допуск превышается, то для определения контрольной области ВМНП используются измеренные значения частоты вращения;

b)	единый диапазон соотношения "крутящий момент/мощность двигателя", определяющий данную контрольную область ВМНП, может использоваться в том случае, если она охватывает весь диапазон от самого высокого до самого низкого соотношения, характерного для данного семейства. В противном случае допускается перегруппировка двигателей по соотношению указанных показателей по различным контрольным областям ВМНП.

Рис. 2: Пример контрольной области ВМНП

Рис. 3: Пример распределения совокупных частот вращения для ВМНП

7.1.5	Исключение некоторых эксплуатационных точек ВМНП, подлежащих соблюдению

Изготовитель может просить орган, предоставляющий официальное утверждение, исключить некоторые эксплуатационные точки из контрольной области ВМНП, определенной в пунктах 7.1.1-7.1.4, в процессе сертификации/официального утверждения типа. Орган, предоставляющий официальное утверждение, может согласиться с таким исключением, если изготовитель в состоянии подтвердить, что данный двигатель - независимо от сочетания транспортных средств, на которых он устанавливается, - никак не может работать в таких точках.

7.2	Минимальная всемирно согласованная продолжительность цикла непревышения предельных значений выбросов и частота снятия данных

7.2.1	В целях проверки соответствия предельных значений выбросов ВМНП, указанных в пункте 5.2, двигатель должен работать в пределах контрольной области ВМНП, определенной в пункте 7.1, а производимые им выбросы измеряются и суммируются за минимальный период, равный 30 секундам. Цикл ВМНП определяется в качестве совокупности суммированных выбросов за данный период времени. Например, если двигатель работает в течение 65 секунд подряд в пределах контрольной области ВМНП в условиях окружающей среды, то это будет представлять собой один цикл ВМНП, а произведенные выбросы должны быть усреднены за весь этот 65-секундный период. В случае испытаний в лабораторных условиях применяется совокупный период времени, равный 7,5 секунды.

7.2.2	Что касается двигателей, оснащенных системами ограничения выбросов, которые предусматривают периодические циклы регенерации, то в том случае, если цикл регенерации производится в процессе испытания ВМНП, продолжительность усредненного периода должна соответствовать, как минимум, продолжительности времени между циклами регенерации, умноженной на число полных циклов регенерации в течение всего периода отбора проб. Это предписание применяется только к двигателям, которые посылают электронный сигнал, указывающий на начало цикла регенерации.

7.2.3	Цикл ВМНП означает последовательность данных, снимаемых с частотой не менее 1 Гц на протяжении работы двигателя в пределах контрольной области ВМНП, как минимум, в течение продолжительности цикла или дольше. Данные, касающиеся измеренных выбросов, усредняются по всей продолжительности каждого цикла ВМНП.

7.3	Всемирно согласованная процедура испытания на непревышение уровня выбросов в условиях эксплуатации

Если в качестве основы для испытаний в условиях эксплуатации используются положения настоящего приложения, то двигатель должен работать в фактических условиях эксплуатации. Для проверки соответствия предельных значений выбросов ВМНП, указанных в пункте 5.2, используются результаты испытаний из всей совокупности данных, которые соответствуют положениям пунктов 6., 7.1 и 7.2. При этом предполагается, что выбросы, произведенные во время некоторых циклов ВМНП, могут не соответствовать предельным значениям выбросов ВМНП. В этой связи следует разработать и применять статистические методы проверки соответствия, которые удовлетворяют предписаниям пунктов 7.2 и 7.3.

7.4	Всемирно согласованная процедура испытания на непревышение уровня выбросов в лабораторных условиях

Если в качестве основы для испытаний в лабораторных условиях используются положения настоящего приложения, то в этом случае применяется следующее положение:

7.4.1	Удельная масса выбросов регулируемых загрязняемых веществ определяется на основе заданных в произвольном порядке испытательных точек, распределенных по всей контрольной области ВМНП. Все испытательные точки должны располагаться в пределах 3 произвольно выбранных клеток сетки, расположенных в контрольной области. Сетка должна состоять из 9 клеток в случае двигателей с номинальной частотой вращения менее 3 000 мин.−1 и 12 клеток в случае двигателей с номинальной частотой вращения 3 000 мин.−1 или больше. Сетки определяются следующим образом:

а)	внешние границы сетки совпадают с контуром контрольной области ВМНП;

b)	2 вертикальные линии, расположенные на одинаковом расстоянии между точками, соответствующими частоте вращения двигателя n30 и nhi, для сеток из 9 клеток или 3 вертикальные линии, расположенные на одинаковом расстоянии между точками, соответствующими частоте вращения n30 и nhi, для сеток из 12 клеток; и

с)	2 линии, расположенные на одинаковом расстоянии от точек, соответствующих (⅓) крутящего момента двигателя на каждой вертикальной линии в пределах контрольной области ВМНП.

Примеры сеток, используемых для конкретных двигателей, показаны на рис. 5 и 6.

7.4.2	Каждая из 3 выбранных клеток сетки должна включать 5 заданных в произвольном порядке испытательных точек, в результате чего испытание проводится в общей сложности в 15 произвольно выбранных точках в пределах контрольной области ВМНП. Испытание в каждой клетке проводится последовательно; таким образом, сначала проводится испытание во всех 5 точках в одной клетке сетки, после чего переходят к испытанию в следующей клетке сетки. Все испытательные точки группируются в виде одного ступенчатого цикла установившихся режимов с переходами.

7.4.3	Порядок проведения испытания в соответствующих клетках сетки и порядок испытания в точках, расположенных в пределах одной клетки сетки, определяются произвольно. Три клетки сетки, в которых должны быть проведены испытания, 15 испытательных точек, порядок испытания в клетках сетки и порядок расположения точек в пределах клетки сетки выбираются органом, предоставляющим официальное утверждение типа, или сертификационным органом с использованием признанных статистических методов рандомизации.

7.4.4	Средняя удельная масса выбросов регулируемых загрязняющих газообразных веществ не должна превышать предельных значений ВМНП, указанных в пункте 5.2, которые измеряются в ходе любого из циклов в пределах соответствующей клетки сетки, содержащей 5 испытательных точек.

7.4.5	Средняя удельная масса выбросов регулируемых загрязняющих твердых частиц не должна превышать предельных значений ВМНП, указанных в пункте 5.2, которые измеряются в течение всего цикла, охватывающего 15 испытательных точек.

7.5	Порядок проведения лабораторных испытаний

7.5.1	После завершения цикла ВСУЦ двигатель выдерживается в режиме 9 ВСУЦ в течение периода времени, равного трем минут. Испытание начинается сразу по завершении стадии предварительного выдерживания.

7.5.2	Двигатель работает в течение 2 минут в режиме, соответствующем каждой произвольно выбранной испытательной точке. Это время включает предшествующий переход с установившегося режима в предыдущей точке. Частота вращения двигателя и нагрузка в режиме переходов продолжительностью 20 ± 1 секунда между испытательными точками должны изменяться линейно.

7.5.3	Общая продолжительность испытания от начала до конца должна составлять 30 минут. Продолжительность испытания в каждой совокупности из 5 произвольно выбранных точек в пределах соответствующей клетки сетки должна составлять 10 минут, отсчитываемых с начала исходного перехода к первой точке до конца измерения в установившемся режиме в пятой точке. На рис. 5 проиллюстрирована последовательность процедуры испытания.

7.5.4	Испытание ВМНП в лабораторных условиях должно удовлетворять критериям подтверждения достоверности статистических данных, указанным в пункте 7.7.2 гтп по ВСБМ.

7.5.5	Измерение уровня выбросов производится в соответствии с пунктом 7.8 гтп по ВСБМ.

7.5.6	Расчет результатов испытаний производится в соответствии с пунктом 8 гтп по ВСБМ.

Рис. 4: Схематический пример начального этапа испытательного цикла ВМНП

Рис. 5 и 6: Сетки испытательного цикла ВСУЦ

7.6	Округление

Каждый окончательный результат испытания округляется один раз до соответствующего числа десятичных знаков после запятой, указанного в применимом стандарте ВСБМ в отношении выбросов, плюс один дополнительный знак, не равный нулю, в соответствии со стандартом ASTM E 29-06. Округление промежуточных значений, используемых для расчета удельных выбросов в режиме торможения, не допускается.

8.	ВСЕМИРНО СОГЛАСОВАННЫЕ СЛУЧАИ НЕПОЛНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ НЕПРЕВЫШЕНИЯ

Концепция неполного соблюдения имеет целью предусмотреть сертификацию двигателя или транспортного средства на соответствие правилам даже в том случае, если какие-либо конкретные предписания, имеющие ограниченное значение, соблюдаются не полностью. Положение о неполном соответствии ВМНП позволяет изготовителю испрашивать освобождение от соблюдения предписаний ВМНП в отношении выбросов в некоторых ограниченных условиях, например, в случае экстремальных значений окружающей температуры и/или тяжелых условий эксплуатации, в которых совокупный пробег транспортных средств будет незначительным.

9.	ВСЕМИРНО СОГЛАСОВАННЫЕ СЛУЧАИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ НЕПРЕВЫШЕНИЯ

Концепция отступления от предписаний ВМНП представляет собой ряд технических условий, в которых предельные значения выбросов по методу ВМНП, предусмотренные настоящим приложением, не применяются. Отступления от предписаний ВМНП распространяются на всех изготовителей двигателей и транспортных средств.

Может быть принято решение предоставить право на отступление от предписаний ВМНП, в частности, в случае введения более строгих предельных значений выбросов. Например, необходимость отступления от предписаний ВМНП может возникнуть в том случае, если орган, предоставляющий официальное утверждение, устанавливает, что определенный режим работы двигателя или транспортного средства в пределах контрольной области ВМНП не позволяет соблюсти предельные уровни выбросов ВМНП. В таком случае орган, предоставляющий официальное утверждение, может установить, что изготовители двигателей не обязаны обращаться с просьбой предоставить им право на отступление от соблюдения предписаний ВМНП в случае такого режима и что предоставление такого права на отступление от предписаний ВМНП является целесообразным. Орган, предоставляющий официальное утверждение, может установить как сферу действия отступления от предписаний ВМНП, так и период времени, в течение которого это отступление применимо.

10.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ВЫБРОСОВ ВНЕ ЦИКЛА ИСПЫТАНИЙ

В заявке на сертификацию или официальное утверждение типа изготовитель подтверждает, что данное семейство двигателей или транспортных средств соответствует предписаниям гтп по ВВЦ. В дополнение к этому подтверждению соответствие предельных значений ВМНП проверяется с помощью дополнительных испытаний и процедур сертификации, определяемых Договаривающимися сторонами.

10.1	Пример подтверждения соответствия уровня выбросов вне цикла испытаний

Ниже приводится в качестве примера подтверждение соответствия:

"(Название изготовителя) удостоверяет, что двигатели в составе данного семейства двигателей соответствуют всем предписаниям настоящего приложения. (Название изготовителя) представляет данное подтверждение, действуя добросовестно, по результатам проведенной им надлежащей инженерной оценки показателей выбросов, производимых двигателями в составе данного семейства двигателей, в пределах применимого диапазона режимов работы и окружающих условий".

10.2	Основание для подтверждения соответствия уровня выбросов вне цикла испытаний

Изготовитель ведет хранящиеся в его служебных помещениях регистрационные записи, которые содержат все данные испытаний, результаты инженерного анализа и другую информацию, которая лежит в основе подтверждения соответствия ВВЦ. Изготовитель предоставляет такую информацию, по соответствующему запросу, органу по сертификации или органу, предоставляющему официальное утверждение типа.

11.	ДОКУМЕНТАЦИЯ

Орган, предоставляющий официальное утверждение, может принять решение затребовать у изготовителя весь комплект документации. Эта документация должна содержать описание любого элемента конструкции, принципа ограничения выбросов системой двигателя и средств, с помощью которых он контролирует непосредственно или косвенно выходные данные этой системы.

Такая информация может включать полное описание принципа ограничения выбросов. Кроме того, она может включать данные о режиме работы всех функций ВФВ и БФВ, включая описание параметров, которые изменяются любой функцией ВФВ, и граничные условия, в которых действует функция ВФВ, а также указание тех функций ВФВ и БФВ, которые могут включаться в условиях, предусмотренных процедурами испытаний в настоящем приложении.

(Примечание секретариата: рисунки 2, 3, 4, 5 и 6 будут обновлены.)

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Нумерация пунктов в настоящем приложении соответствует нумерации, принятой в гтп по ВВЦ. Однако некоторые пункты гтп по ВВЦ в данном приложении не нужны.

Процедуры испытаний двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, работающих на природном газе (ПГ) или сжиженном нефтяном газе (СНГ), в отношении выбросов загрязняющих веществ (введены в Глобальный регистр 15 ноября 2006 года). Ссылки на гтп № 4 относятся к документу, введенному в регистр 15 ноября 2006 года. Последующие поправки к гтп по ВСБМ будут подлежать пересмотру на предмет оценки их применимости к настоящему приложению.

# Text boxes

Максимальная температура ВМНП

Атмосферное давление (кПа)

Температура (С)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Частота вращения двигателя

Контрольная область ВМНП

n

30

n

hi

Крутящий момент двигателя

Совокупная частота вращения

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Частота вращения двигателя

n

30

Конец предварительного
выдерживания
(режим 9 ВСУЦ)

2 минуты

минимум 1 мин. 40 сек.

максимум 20 сек.

10 минут

Точка 6

Точка 5

Точка 4

Точка 3

Точка 2

Точка 1

Выход на вторую клетку

Выход из первой клетки

Выход на первую клетку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Частота вращения двигателя [об/м]

Крутящий момент двигателя  [Нм]

n30

nHigh

1 / 3

1 / 3

1 / 3

1 / 3

1 / 3

1 / 3

Область
 ВМНП

Номинальная частота вращения < 3000 об/м

30% максимального
крутящего момента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частота вращения двигателя [об/м]

Крутящий момент двигателя  [Нм]

n30

nHigh

1 / 4

1 / 3

1 / 3

1 / 3

Область
 ВМНП

Номинальная частота вращения ( 3000 об/м

30% максимального
крутящего момента

1 / 4

1 / 4

1 / 4