| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |

20 March 2008

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ

ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 42:  Правила № 43

Пересмотр 2 - Поправка 3 - Исправление 1

Исправление 1 к дополнению 10 к первоначальному варианту Правил в соответствии

с уведомлением депозитария C.N.1156.2007.TREATIES-1 от 18 января 2008 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ СТЕКЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

_______________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.08-21954   (R)    290408    290408

Приложение 3

Пункт 9.1.2.2 изменить следующим образом (сноска 8/ остается без изменений):

"9.1.2.2	В случае ветровых стекол, предназначенных для транспортных средств категории М1 8/

испытания проводятся в испытательной зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18, за исключением любого матового затемнения, нанесенного на их поверхность.

В случае ветровых стекол транспортных средств категории N1 изготовитель может предложить провести такое же испытание либо в зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18, за исключением любого матового затемнения, нанесенного на их поверхность, либо в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2.3 настоящего приложения.

В случае ветровых стекол транспортных средств других категорий…".

Пункт 9.2.2.1 изменить следующим образом:

"9.2.2.1	Для транспортных средств категории М1 - в испытательной зоне А, расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на соответствующем симметричном участке ветрового стекла в продольной средней плоскости транспортного средства, а также в уменьшенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18".

Пункт 9.2.2.2 изменить следующим образом:

"9.2.2.2	Для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1:

a)	в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложения, - для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N3;

b)	либо в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложения, либо в испытательной зоне А, расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на соответствующем симметричном участке ветрового стекла в продольной средней плоскости транспортного средства, а также в уменьшенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 приложения 18 - для транспортных средств категории N1".

Пункт 9.2.5.1 изменить следующим образом:

"9.2.5.1	Зоны А и В ветрового стекла транспортных средств категорий М1 и N1 определены в приложении 18 к настоящим Правилам".

Пункт 9.2.5.2 изменить следующим образом:

"9.2.5.2	Зоны ветрового стекла для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1, определяются на основе:"

Пункт 9.2.6, таблица, текст во второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"M1 и N1"

Пункт 9.2.6, таблица, текст в третьей строке первой колонки изменить следующим образом:

"Категории M и N, кроме категории M1"

Пункт 9.3.5, таблица, текст во второй строке первой колонки изменить следующим образом:

"M1 и N1"

Пункт 9.3.5, таблица, третья строка первой колонки, изменить следующим образом:

"Категории M и N, кроме категории M1"

Приложение 18, заголовок изменить следующим образом:

"ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЗОН НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОЧКАМ 'V'"

-----