| E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.6 −E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.6 |
| --- |
|  |  | 12 janvier 2011 |

Accord

Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

Additif 42: Règlement No 43

Révision 2 - Amendement 6

Complément 13 à la version originale du Règlement - Date d’entrée en vigueur: 9 décembre 2010

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 1., modifier comme suit:

«1.	Domaine d'application

Le présent Règlement s’applique:

a)	Aux vitrages de sécurité destinés à être installés comme pare-brise ou comme autres vitres extérieures, ou comme cloisons intérieures sur les véhicules des catégories L avec châssis, M, N, O et T1;

b)	Aux véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le montage de ces éléments;

dans les deux cas, à l’exclusion des glaces des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et du tableau de bord, des vitrages spéciaux à l’épreuve des balles et des doubles vitrages.

__________________

1	Telles que définies à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, tel que modifié en dernier lieu par l’amendement 4).».

# Footnotes

*	Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958, à Genève.