|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.2/Amend.7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 December 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 42: Правила № 43

Пересмотр 2 − Поправка 7

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 2.26 следующего содержания:

"2.26		"Место водителя по центру" определяется, когда координата Y точки R находится в положении Y0 в пределах + или − 60 мм".

Приложение 18

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2		"Испытательная зона А" означает участок внешней поверхности ветрового стекла, ограниченный линиями пересечения следующих четырех плоскостей (см. рис. 1а и 1b):

а)	плоскости, проходящей через точку V1 параллельно оси Y под углом 3° вверх по отношению к оси Х (плоскость 1);

b)	плоскости, проходящей через точку V2 параллельно оси Y под углом 1° вниз по отношению к оси Х (плоскость 2);

с)	вертикальной плоскости, проходящей через точки V1 и V2 под углом 13° влево по отношению к оси Х в случае транспортных средств, предназначенных для левостороннего движения, и вправо по отношению к оси Х в случае транспортных средств, предназначенных для правостороннего движения (плоскость 3);

d)	вертикальной плоскости, проходящей через точки V1 и V2 под углом 20° вправо по отношению к оси Х в случае транспортных средств, предназначенных для левостороннего движения, и влево от оси Х в случае транспортных средств, предназначенных для правостороннего движения (плоскость 4).

е)	в случае одиночного места водителя по центру − двух плоскостей вверх и вниз, как определено в пунктах 2.2 а) и b) выше, и двух вертикальных плоскостей, проходящих через точки V1 и V2 под углом 15° влево по отношению к оси X (плоскость 3) и 15° вправо по отношению к оси X (плос-кость 4) (см. рис. 1b)".

Рис. 1, изменить нумерацию на рис. 1а.

Включить новый рис. 1b следующего содержания:

"Рис. 1b
Испытательная зона "А" (пример места водителя по центру)

CL:	след продольного среднего сечения транспортного средства

Pi :	след соответствующей плоскости (см. текст)"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

CL

CL

V1

V2

P3

P4

P1

P2