|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.3/Corr.1-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 June 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 6 − Поправка 3 − Исправление 1

Исправление 1 к дополнению 5 к поправкам серии 04 к Правилам, указанное в уведомлении депозитария C.N.155.2011.TREATIES-3 от 28 апреля 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1 изменить следующим образом:

Пункт 5.18.1, внести следующие поправки:

"5.18.1	если при любых фиксированных положениях подвижных компонентов огни на этих элементах отвечают всем требованиям, предъявляемым к данным огням с точки зрения размещения, геометрической видимости, колориметрических и фотометрических параметров".

Пункт 5.18.4, внести следующие поправки:

"5.18.4	…

а)	... Однако дополнительные огни для обеспечения указанных выше функций могут включаться, когда подвижный элемент находится в любом установленном открытом положении, при условии, что эти дополнительные огни удовлетворяют всем требованиям с точки зрения размещения, геометрической видимости, колориметрических и фотометрических параметров, применимым к огням, устанавливаемым на подвижном элементе;

…

b)	если … взаимозависимый (взаимозависимые) огонь (огни), указанный (указанные) подателем заявки во время процедуры официального утверждения устройства, должен (должны) отвечать всем требованиям с точки зрения размещения, геометрической видимости в направлении наружу, колориметрических и фотометрических параметров, предъявляемым к этим огням во всех установленных положениях подвижного (подвижных) элемента (элементов)…".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.