|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.9/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.9/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 9 − Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 06 − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание, включить название следующего нового приложения 15:

"…

15	Гониометрическая (фотометрическая) система, используемая для фотометрических измерений, которая определена в пункте 2.34 настоящих Правил………………………………………………………………………."

Текст Правил

Включить новый пункт 2.23.1 следующего содержания:

"2.23.1	"фиксированное (открытое) положение подвижного компонента" означает стабильное(ые) или нормальное(ые) фиксированное(ые) рабочее(ие) положение(я) подвижного компонента, которое(ые) предусмотрено(ы) изготовителем транспортного средства, в заблокированном или незаблокированном состоянии;".

Добавить новый пункт 2.34 следующего содержания:

"2.34		"Гониометрическая (фотометрическая) система (если в конкретных правилах не указано иное)" означает систему, используемую для фотометрических измерений, указываемых угловыми координатами в градусах на сфере с вертикальной полярной осью в соответствии с публикацией МЭК № 70, Вена, 1987 год, т.е. систему, соответствующую гониометрической (фотометрической) системе с горизонтальной осью ("подъема"), зафиксированной по поверхности земли, и второй, подвижной, осью ("поворота"), перпендикулярной зафиксированной горизонтальной оси (см. приложение 14 к настоящим Правилам). Примечание: в вышеупомянутой публикации МЭК указываются процедуры корректировки угловых координат в случаях использования альтернативной гониометрической (фотометрической) системы".

Пункт 5.21 изменить следующим образом:

"5.21		Видимая поверхность... из "нормального рабочего положения".

Фиксированное положение подвижного компонента означает стабильное(ые) или нормальное(ые) фиксированное(ые) рабочее(ие) положение(я) подвижного компонента, которое(ые) предусмотрено(ы) изготовителем транспортного средства, в заблокированном или незаблокированном состоянии.

Если соблюсти указанное выше требование не представляется возможным, то:

а)	действует часть дополнения 10 к поправкам серии 04 к Правилам № 48 ООН. Поправки к GRE-67-38 (см. пункт 13 доклада)".

Пункт 5.27 изменить следующим образом:

"5.27		В случае транспортных средств категорий М и N податель заявки должен продемонстрировать технической службе, ответственной за проведение испытаний для официального утверждения типа, что условия подачи электроэнергии на устройства, указанные в пунктах 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 и 2.7.15 выше, когда электрическая система транспортного средства находится под постоянным рабочим напряжением, типичным для соответствующей категории механических транспортных средств, указанной подателем заявки, соответствует нижеследующим предписаниям:

5.27.1		напряжение, подаваемое на клеммы устройств, которые, согласно документации об официальном утверждении их типа, были испытаны с применением специального источника питания/механизма электронного регулирования источника света либо во вспомогательном рабочем режиме, либо при напряжении, предложенном подателем заявки, не должно превышать напряжение, указанное для соответствующих официально утвержденных устройств или функциональных компонентов;

5.27.2		во всех остальных условиях подачи электроэнергии, не охватываемых пунктом 5.27.1, напряжение на клеммах устройства (устройств) или функционального(ых) компонента(ов) не должно превышать 6,75 В (6-вольтовые системы), 13,5 В (12-вольтовые системы) или 28 В (24-вольтовые системы) более чем на 3%. Средство регулирования максимального напряжения на клеммах устройства может быть для удобства размещено в корпусе устройства.

5.27.3		Положения пунктов 5.27.1 и 5.27.2 не применяют к устройствам, в которых имеется механизм электронного регулирования источника света или регулятор силы света, являющийся составной частью этого устройства.

5.27.4		К документации об официальном утверждении должен прилагаться протокол с описанием методов, использовавшихся для демонстрации соответствия, и полученных результатов".

Пункт 5.29 изменить следующим образом:

"5.29		Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это указано в спецификации официального утверждения типа".

Пункт 6.4.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.4.3 	По длине: сзади транспортного средства.

Однако оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, в случае их использования могут устанавливаться сбоку транспортного средства при условии выполнения требований пунктов 6.4.5.2 и 6.4.6.2 ниже".

Пункт 6.4.5 изменить следующим образом:

"6.4.5 	Геометрическая видимость

6.4.5.1	Устройства, установленные сзади транспортного средства:

Определяется углами α и β, как указано в пункте 2.13:

α = 15º вверх и 5º вниз,

β = 45º вправо и влево, если установлено только одно устройство,

45° наружу и 30º внутрь, если установлены два устройства.

6.4.5.2 	Два факультативных устройства, упомянутые в пункте 6.4.2.2, если они установлены сбоку транспортного средства:

Геометрическая видимость считается обеспеченной, если исходная ось соответствующего устройства направлена наружу под углом β, не превышающим 15° по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства. По вертикали оба факультативных устройства могут быть направлены вниз".

Пункт 6.4.6 изменить следующим образом:

"6.4.6 	Направление

6.4.6.1 	Назад

6.4.6.2 	Кроме того, если оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, установлены сбоку транспортного средства, применяют положения пункта 6.4.5.2 выше".

Пункт 6.21.4.1.2 изменить следующим образом:

"6.21.4.1.2	Общая длина нанесенных на транспортное средство элементов маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками по горизонтали должна составлять не менее 70% габаритной ширины транспортного средства без учета любого возможного взаимного наложения индивидуальных элементов по горизонтали".

Пункт 6.21.4.1.3 исключить.

Пункты 6.21.4.2−6.21.4.2.2 изменить следующим образом:

"6.21.4.2 	Длина

6.21.4.2.1	Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками должна наноситься как можно ближе к краям транспортного средства в пределах 600 мм от каждого края транспортного средства.

6.21.4.2.1.1	Для автомобилей − от каждого края транспортного средства, а для тягачей, буксирующих полуприцепы, − от каждого края кабины.

Однако допустим альтернативный вариант маркировки в пределах до 2 400 мм от переднего края автомобиля в случае установки ряда светоотражающих устройств класса IVA, предусмотренных Правилами № 3, или класса C, предусмотренных Правилами № 104, в соответствии со следующими предписаниями, касающимися маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками:

а)	площадь светоотражающих устройств – не менее 25 см2;

b)	одно светоотражающее устройство устанавливают на расстоянии не более 600 мм от переднего края транспортного средства;

с)	дополнительные светоотражающие устройства устанавливают на расстоянии не более 600 мм друг от друга;

d)	расстояние между последним светоотражающим устройством и началом маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками не должно превышать 600 мм.

6.21.4.2.1.2	Для прицепов – от каждого края транспортного средства (без учета сцепного устройства).

6.21.4.2.2	Общая длина нанесенных на транспортное средство элементов маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками по горизонтали без учета любого возможного взаимного наложения индивидуальных элементов по горизонтали должна составлять не менее 70%:

6.21.4.2.2.1	для автомобилей − от длины транспортного средства или − для тягачей, буксирующих полуприцепы, при их наличии − от длины кабины; однако при использовании альтернативного варианта маркировки согласно пункту 6.21.4.2.1.1 такая маркировка наносится в пределах 2 400 мм от переднего края автомобиля до его задней оконечности.

А – расстояние между наиболее выступающей частью маркировки и передним краем транспортного средства. Максимальное значение А составляет 2 400 мм (см. пункт 6.21.4.2.1.1)".

Пункт 6.21.4.2.2.2 изменить следующим образом:

"6.21.4.2.2.2	для прицепов – от длины транспортного средства (без учета сцепного устройства).

"

Пункт 6.21.4.2.3 исключить.

Пункт 6.21.5 изменить следующим образом:

"6.21.5	Видимость

Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками считается видимой, если не менее 70% освещенной поверхности маркировки является видимой для наблюдателя, находящегося в любой точке плоскостей наблюдения, определенных ниже:".

Пункт 6.6.8 изменить следующим образом:

"6.6.8		Контрольный сигнал

Мигающий контрольный сигнал включения является обязательным".

Приложение 1

Пункт 10.5 изменить следующим образом:

"10.5		Замечания, касающиеся длины элементов маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками, если она меньше минимального значения 70%, предписанного в пунктах 6.21.4.1.2 и 6.21.4.2.2 Правил".

Добавить новое приложение 15 следующего содержания:

"Приложение 15

Гониометрическая (фотометрическая) система, используемая для фотометрических измерений, которая определена в пункте 2.34 настоящих Правил:

"

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

Автомобиль

Общая длина

Общая длина без учета сцепного устройства

Прицеп

Фотометр

v

h