|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.49/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.49/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 7 July 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

__________

Добавление 49: Правила № 50

Пересмотр 2 − Поправка 2

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 23 июня 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних габаритных огней, задних габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворота и устройств освещения заднего регистрационного знака для транспортных средств категории L

__________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание изменить следующим образом:

"…

Приложения

1		Минимальные горизонтальные (Н) и минимальные вертикальные (V) углы пространственного распределения света

2		Сообщение, касающееся официального утверждения (или отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения либо окончательного прекращения производства) типа устройства на основании Правил № 50

3		Примеры схем знаков официального утверждения

4		Фотометрические измерения

5		Фотометрические измерения для устройства освещения заднего регистрационного знака	"

Текст Правил

Включить новые пункты 6.3−6.3.1 следующего содержания:

"6.3		Допускаются габаритные огни, совмещенные с другой функцией на основе использования общего источника света и предназначенные для постоянного функционирования в комплекте с дополнительной системой, регулирующей силу излучаемого света.

6.3.1		Однако в случае задних габаритных огней, совмещенных с сигналом торможения, данное устройство должно:

a)	либо быть составным элементом многофункционального источника света,

b)	либо быть предназначено для использования на транспортном средстве, оснащенном системой оповещения о несрабатывании данной функции.

В любом случае в карточке сообщения должна быть сделана соответствующая пометка".

Пункты 6.3−6.4.3 (прежние), изменить нумерацию на 6.4−6.5.3.

Пункт 7.10 изменить следующим образом:

"7.10		Устройство освещения заднего регистрационного знака должно соответствовать техническим требованиям, указанным в приложении 5 к настоящим Правилам".

Пункты 8−8.2 изменить следующим образом:

"8.	Процедура испытания

8.1		Все измерения (фотометрические и колориметрические) проводят:

8.1.1		в случае огня со сменным источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света с использованием бесцветной или окрашенной стандартной лампы накаливания, относящейся к категории, предписанной для данного устройства − при напряжении, необходимом для создания контрольного светового потока, требуемого для ламп накаливания данной категории;

8.1.2		в случае огня с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) − с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В соответственно;

8.1.3		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся частью огня − с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 
28,0 В соответственно;

8.1.4		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью огня - с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем.

8.2		Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставить механизм управления источником света, необходимый для питания источника света, и уточнить его функции".

Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания:

"8.3		Величину напряжения, подаваемого на огонь, указывают в карточке сообщения, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам.

8.4		Пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации подлежат определению".

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Цвет излучаемого света

Сигналы торможения и задние габаритные огни должны излучать красный свет, передние габаритные огни − белый свет, а указатели поворота − селективный желтый свет. Для измерения цвета света, излучаемого в пределах поля сетки распределения света, определение которой приводится в пункте 2 приложения 4, применяют процедуру испытания, описанную в пункте 8 настоящих Правил. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Однако проверку колориметрических характеристик огней с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) проводят с использованием имеющихся в огнях источников света согласно соответствующим подпунктам пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание3:

…

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/ регулятора силы света:

a)	являющегося частью огня: да/нет/не применимо2

b)	не являющегося частью огня: да/нет/не применимо2

Величина (величины) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью огня, но не находится в корпусе огня): 	"

Приложение 3

Название изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения"

Приложение 4

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		на несменных источниках света (лампах накаливания и других источниках света):

с использованием имеющихся в огне источников света согласно соответствующему подпункту пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 5 исключить.

Приложение 6 (прежнее), изменить нумерацию на приложение 5.

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Для целей настоящих Правил фраза "являющийся частью огня" означает физическое нахождение в корпусе огня или нахождение вне корпуса огня с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем огня в качестве части системы огня. Условия работы и установки этих дополнительных систем будут определены специальными положениями.