|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.54/Rev.1/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.54/Rev.1/Amend.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23 May 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 54: Правила № 55

Пересмотр 1 − Поправка 3

Дополнение 3 к поправкам серии 01 − дата вступления в силу 13 апреля
2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.16 изменить следующим образом:

"2.16	"аварийное сцепное устройство" означает цепь, проволочный канат или иной элемент, прикрепленный к сцепной головке класса В, определенной в пункте 2.6.2, и способный в случае расцепления основного сцепного устройства обеспечить соединение прицепа с буксирующим транспортным средством и некоторое остаточное управление прицепом".

Приложение 7

Включить новый пункт 1.2.3 следующего содержания:

"1.2.3	Конструкция сцепного устройства, включая сцепную головку, предназначенную для использования на прицепах с центральной осью категорий О1 и О2, не должна допускать врезания сцепной головки в грунт в случае ее расцепления с основным сцепным устройством".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.