|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.88/Amend.2-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.88/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24 February 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 88:  Правила № 89

Поправка 2

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 30 января 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

I.	Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости или их регулируемой функции ограничения скорости

II.	Транспортных средств в отношении установки устройства ограничения скорости (УОС) или регулируемого устройства ограничения скорости (РУОС) официально утвержденного типа

III.	Устройств ограничения скорости (УОС) и регулируемых устройств ограничения скорости (РУОС)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.1.1 изменить следующим образом:

"1.1.1		Часть I: Транспортных средств категорий1 M2, M3, N2 и N32, оснащенных УОС, и транспортных средств категорий М и N, оснащенных регулируемым устройством ограничения скорости (РУОС), которые не получили отдельного официального утверждения в соответствии с частью III настоящих Правил, или транспортных средств, сконструированных и/или оборудованных таким образом, что их узлы могут рассматриваться как полностью или частично выполняющие в соответствующих случаях функцию УОС или РУОС".

Пункт 1.1.2 изменить следующим образом:

"1.1.2		Часть II: Установки на транспортных средствах категорий M2, M3, N2 и N3 УОС и установки на транспортных средствах категорий М и N РУОС, которые получили официальное утверждение по типу конструкции в соответствии с частью III настоящих Правил".

Пункт 1.1.3 изменить следующим образом:

"1.1.3		Часть III: УОС, которые предназначены для установки на транспортных средствах категорий M2, M3, N2 и N3, и РУОС, которые предназначены для установки на транспортных средствах категорий М и N".

Пункт 1.2.1 изменить следующим образом:

"1.2.1		Максимальная скорость транспортных средств категорий M2, М3, N2 и N3 ограничивается устройством ограничения скорости (УОС) либо функцией ограничения скорости (ФОС)".

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Скорость транспортных средств категорий М и N преднамеренно ограничивается водителем при помощи регулируемого устройства ограничения скорости (РУОС) или регулируемой функции ограничения скорости (РФОС), когда они приводятся в действие".

Исключить пункт 1.2.3.

Пункт 5.1 изменить следующим образом:

"5.1		Предписания в отношении транспортных средств категорий M2, М3, N2 и N3, оснащенных ФОС".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.