| E/ECE/324/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.2 |
| --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 97: Правила № 98

Пересмотр 3 − Поправка 2

Дополнение 3 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.2.5.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.5.2.2	Если обеспечена защита соответствующих компонентов фары от ультрафиолетового излучения, например с помощью стеклянных фильтров, или;"

Включить новый пункт 2.2.5.2.3 следующего содержания:

"2.2.5.2.3	Если применяют модули с СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения, указанные в приложении 11 к настоящим Правилам".

Пункт 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.2	одного дополнительного источника света в соответствии с Правилами № 37 и/или одного либо более модуля(ей) СИД внутри фары ближнего света, который(ые) может (могут) использоваться для целей обеспечения инфракрасного излучения. Он/они должен/должны включаться только одновременно с газоразрядным источником света. В случае выхода из строя газоразрядного источника света этот дополнительный источник света и/или модуль(ли) СИД должен (должны) автоматически отключаться".

Пункт 6.2.4.4 изменить следующим образом:

"6.2.4.4	Условия измерения по отношению к источникам света

6.2.4.4.1	В случае газоразрядного источника света:

напряжение на контактах пускорегулирующего(их) устройства (устройств) составляет либо 13,2 +/− 0,1 В для 12-вольтных систем, либо иное указанное значение (см. приложение 7).

6.2.4.4.2	В случае источника света с нитью накаливания согласно Правилам № 37:

Лампу проверяют с помощью бесцветной эталонной лампы накаливания, рассчитанной на 12-вольтное номинальное напряжение. При проверке напряжение на клеммах лампы накаливания регулируется таким образом, чтобы можно было получить контрольный световой поток в 13,2 В, указанный в соответствующих спецификациях Правил № 37.

6.2.4.4.3	В случае модуля(ей) СИД:

лампу проверяют при 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное. В случае модуля(ей) СИД с электронным механизмом управления источником света измерения проводят согласно процедуре, указанной подателем заявки".

Пункт 6.2.5, таблица, исключить первую строку.

Приложение 4

Пункты 2.2.1 и 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.1		Результат в миллирадианах (мрад) считают приемлемым для фары ближнего света только в том случае, если абсолютное значение ( r1 = ( r3 – r60 (, измеренное для этой фары, не превышает 1,0 мрад (( r1 ( 1,0 мрад) в направлении вверх и 2,0 мрад
(( r1 ( 2,0 мрад) в направлении вниз.

2.2.2		Однако, если это значение при

| перемещении |  |
| --- | --- |
| вверх | более 1,0 мрад, но не более 1,5 мрад (1,0 мрад < ΔrI ≤ 1,5 мрад) |
| вниз | более 2,0 мрад, но не более 3,0 мрад (2,0 мрад < ΔrI ≤ 3,0 мрад) |

проводят испытание еще одного образца фары в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации правильного положения механических частей фары, установленной на основе в том же положении, в каком она должна устанавливаться на транспортном средстве:

огонь ближнего света включают на один час (напряжение устанавливают в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2),

по истечении одного часа фару этого типа считают приемлемой, если абсолютное значение Δr, измеренное на данном образце, отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 выше".

Приложение 11

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1		Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение модуля СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения должно соответствовать следующей формуле: …

Это значение рассчитывают через интервалы, равные одному нанометру. Значение ультрафиолетового излучения взвешивают по значениям, указанным в следующей таблице ультрафиолетового излучения:

# Таблица ультрафиолетового излучения
Значения соответствуют "Руководящим принципам МАЗР/МКНИИ 
по предельным значениям воздействия ультрафиолетового излучения". 
Выбранные длины волн (в нанометрах) являются репрезентативными; 
другие значения следует определять методом интерполяции

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.