|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 October 2010 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах,
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября
1995 года)

Добавление 98: Правила № 99

Пересмотр 4 - Поправка 1

Дополнение 5 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 19 августа 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных оптических элементах механических транспортных устройств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 2.1.2 и 2.1.2.2 изменить следующим образом:

"2.1.2		"Газоразрядные источники света различных типов"1 - это газоразрядные источники света одной и той же категории, которые различаются между собой по таким существенным аспектам, как:

2.1.2.1	фабричная или торговая марка; это означает, что:

а)	газоразрядные источники света, имеющие одну и ту же фабричную или торговую марку, но произведенные различными изготовителями, рассматриваются в качестве источников света различных типов;

b)	газоразрядные источники света, произведенные одним и тем же изготовителем, но различающиеся только фабричной или торговой маркой, могут рассматриваться в качестве источников одного типа;

2.1.2.2	конструкция колбы и/или цоколя, если эти различия в конструкции влияют на оптические результаты.

1	Тип газоразрядного источника света остается неизменным, если колба селективного желтого цвета или внешняя дополнительная колба селективного желтого цвета предназначена только для изменения цвета, а не других характеристик газоразрядного источника света".

Пункт 2.4.2 изменить следующим образом:

"2.4.2		…

Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот код другому типу газоразрядного источника света. По желанию подателя заявки один и тот же код официального утверждения может быть присвоен газоразрядным источникам света, испускающим белый и селективный желтый свет (см. пункт 2.1.2)".

Пункт 3.8 изменить следующим образом:

"3.8		Световой поток

При проведении измерений в условиях, указанных в приложении 4, световой поток должен находиться в пределах допусков, предусмотренных в соответствующей спецификации. В том случае, когда белый и селективный желтый свет указаны по отношению к одному и тому же типу, нормальное значение относится к источникам света, испускающим белый свет, а световой поток из источника света, испускающего селективный желтый свет, должен составлять по меньшей мере 68% от указанного значения".

Пункт 3.9.1 изменить следующим образом:

"3.9.1		Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым. Кроме того, колориметрические характеристики, выраженные в координатах цветности МЭК, должны находиться в пределах, указанных в соответствующей спецификации данных".

Пункт 3.9.4 изменить следующим образом:

"3.9.4		Минимальная красная составляющая света газоразрядного источника света должна быть такой, чтобы: …".

Пункт 3.11 изменить следующим образом:

"3.11		Стандартные газоразрядные источники света

Стандартные (эталонные) газоразрядные источники света должны соответствовать предписаниям, которые применяются к официально утвержденным источникам света, и конкретным предписаниям, указанным в соответствующей спецификации. В том случае, если источник какого-либо типа испускает белый или селективный желтый свет, стандартный источник света должен испускать белый свет".

Приложение 1, спецификации DxR/4 и DxS/4, изменить нижнюю часть обеих таблиц следующим образом:

"…

| Световой поток | …. | …. | …. | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты цветности в случае белого света | Фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Диапазон цветности3 | Пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | с | 10 | 10 |

…"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено
в Женеве 20 марта 1958 года.