| E/ECE/324/Rev.2/Add.99/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.99/Rev.1/Amend.1 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 99: Règlement no 100

Révision 1 − Amendement 1

Complément 1 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules 
en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables 
à la chaîne de traction électrique

Paragraphe 2.12, modifier comme suit:

«2.12	“Élément conducteur exposé”: élément conducteur qui peut être facilement touché selon les dispositions relatives au degré de protection IPXXB et qui est mis sous tension en cas de défaillance de l’isolement. Il s’agit notamment des éléments protégés par un cache qui peut être enlevé sans avoir recours à des outils.».