|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.100/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.100/Rev.2/Amend.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 January 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу: 16 октября 1995 года)

Добавление 100: Правила № 101

Пересмотр 2 − Поправка 4

Поправки серии 01 - Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение при помощи гибридного электропривода, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге, а также транспортных средств категорий М1 и N1, приводимых в движение только при помощи электропривода, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 4.2, внести следующее исправление:

"4.2		Каждому официально утвержденному типу транспортного средства присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 01) указывают серию поправок, соответствующих самым последним значительным техническим изменениям, внесенным в Правила на момент предоставления официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не должна присваивать этот номер другому типу транспортного средства".

Пункт 5.2.4 изменить следующим образом (сохранив текст сноски 3/ без изменений):

"5.2.4		Для целей расчета, упомянутого в пункте 5.2.3, показатель потребления топлива выражается в соответствующих единицах и используются следующие характеристики топлива:

а)	плотность: замеряется на испытываемом топливе в соответствии со стандартом ISO 3675 или эквивалентным методом. В случае бензинового, дизельного, биодизельного топлива и этанола (Е85) используется значение плотности, замеренное при 15°C; в случае СНГ и природного газа/биометана используются следующие значения плотности:

0,538 кг/л для СНГ,

0,654 кг/м3 для ПГ 3/;

b)	водородно-углеродное соотношение: должны использоваться следующие фиксированные значения:

C1H1,89O0,016 для бензина,

C1H1,86O0,005 для дизельного топлива,

C1H2,525 для СНГ (сжиженного нефтяного газа),

CH4 для ПГ (природного газа) и биометана,

C1H2,74O0,385 для этанола (E85)".

Пункт 9.3.1.1.2.4 изменить следующим образом:

"9.3.1.1.2.4	Для данного испытания используется эталонное топливо, описанное в приложениях 10 и 10а к Правилам № 83".

Приложение 5, внести следующие поправки:

"Приложение 5

Схемы знаков официального утверждения

Образец A

(См. пункт 4.4 настоящих Правил)

а = минимум 8 мм

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (E4) в отношении измерения объема выбросов CO2 и расхода топлива или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге на основании Правил № 101 под номером официального утверждения 012492. Первые две цифры номера официального утверждения указывают на то, что официальное утверждение было выдано в соответствии с предписаниями Правил № 101 с поправками серии 01.

# Образец B

(См. пункт 4.5 настоящих Правил)

a = минимум 8 мм

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (E4) на основании правил № 101 и 83*. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что в момент предоставления соответствующих официальных утверждений Правила № 101 уже включали поправки серии 01, а Правила № 83 уже включали поправки серии 02.

Приложение 6,

Пункт 1.3.5 изменить следующим образом:

"1.3.5		Для испытаний используются наиболее широкие шины. Если имеется более трех размеров шин, то выбирается тот размер, который непосредственно предшествует наиболее широкому размеру".

Пункт 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.3		Расход топлива, выраженный в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ, этанола (Е85) и дизельного топлива) или в м3 на 100 км (в случае ПГ/биометана), рассчитывается по следующим формулам:

а)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на бензине (Е5):

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)];

b)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на СНГ:

FCnorm =	(0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)].

Если состав топлива, используемого для испытания, отличается от состава, принимаемого для расчета стандартного расхода, то по просьбе изготовителя может применяться следующий поправочный коэффициент cf:

FCnorm =	(0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)].

Поправочный коэффициент сf, который может применяться, определяется следующим образом:

cf = 0,825 + 0,0693 · nactual,

где:

nactual =	фактическое соотношение H/C используемого топлива;

c)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на ПГ/биометане:

FCnorm =	(0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)];

d)	для дизельных двигателей транспортных средств с воспламенением от сжатия (B5):

FC = (0,116/D) · [(0,861 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)];

e)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на этаноле (E85):

FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)].

В этих формулах:

FC	−	расход топлива в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ, дизельного или биодизельного топлива) либо в м3 на 100 км (в случае природного газа);

HC	−	измеренный объем выбросов углеводородов в г/км;

CO	−	измеренный объем выбросов моноокиси углерода в г/км;

CO2	−	измеренный объем выбросов двуокиси углерода в г/км;

D	−	плотность топлива, используемого для испытания.

В случае газообразных моторных топлив используется значение плотности при 15°C".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

*	Второй номер приведен только в качестве примера."