| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.105/Rev.1/Amend.2 |
| --- | --- | --- |

11 May 2010

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 105:  Правила № 106

Пересмотр 1 - Поправка 2

Дополнение 8 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу:  17 марта 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

____________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	категория использования:

a)	трактор-управляемые колеса;

b)	трактор-ведущие колеса-стандартный протектор;

c)	трактор-ведущие колеса-специальный протектор;

d)	сельскохозяйственная машина-ведущие колеса;

e)	сельскохозяйственная машина-колеса прицепа;

f)	сельскохозяйственная машина-универсальное применение;

g)	лесные машины-стандартный протектор;

h)	лесные машины-специальный протектор".

Пункт 2.20 изменить следующим образом:

"2.20	…на ведущих осях сельскохозяйственных тракторов …"

Включить новый пункт 2.41 следующего содержания:

"2.41	"Шина для лесной машины" означает шину, предназначенную для установки на машинах или оборудовании, используемых в лесном хозяйстве."

Пункт 3.1.8 изменить следующим образом:

"3.1.8	надписи 'LS-1', 'LS-2', 'LS-3' или 'LS-4' в случае шин для лесных машин".

Включить новый пункт 3.1.8.1 следующего содержания:

"3.1.8.1	'LS-3' указывает на шины со специальным протектором".

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3	Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, о распространении официального утверждения, об отказе в официальном утверждении либо об окончательном прекращении производства типа пневматической  шины на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам".

Пункт 5.4.2 изменить следующим образом:

"5.4.2	номера настоящих Правил, за которым следуют буква"R", тире и номер официального утверждения типа".

Пункт 6.4.2, изменить вторую и третью строки в таблице следующим образом:

"Ведущие колеса тракторов и лесные машины - обычный протектор",

"Ведущие колеса тракторов и лесные машины - специальный протектор".

Приложение 3

Часть A, изменить заголовок следующим образом:

"ЧАСТЬ А:  ШИНЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОЛЕС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ"

Добавить новую часть D следующего содержания:

"ЧАСТЬ D:  ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСНЫХ МАШИН

Пример маркировки, которая должна наноситься на типы шин, соответствующие настоящим Правилам

|  | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600/55 – 26,5 | b | LS-2 | b | 154 A8 | b |
|  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |
|  | ↓ |  |  | ↓ |
| TUBELESS | c |  | 2506 | c |
|  | ↑ |  |  | ↑ |

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОТЫ МАРКИРОВКИ:  b:  9 мм	c:  4 мм

Эта маркировка обозначает шину для лесных машин (LS):

a)	имеющую номинальную ширину профиля 600;

b)	имеющую номинальное отношение высоты профиля к его ширине 55;

c)	имеющую диагональную конструкцию (-);

d)	имеющую номинальный диаметр обода 673 мм, что соответствует коду 26.5;

e)	имеющую промежуточный протектор ("LS-2");

f)	имеющую несущую способность 3 750 кг, соответствующую индексу несущей способности 154, приведенному в приложении 4;

g)	относящуюся к категории скорости A8 (контрольная скорость 40 км/ч);

h)	подлежащую использованию без камер ("tubeless");

i)	изготовленную в течение двадцать пятой недели 2006 года
(см. пункт 3.2 Прави  л).

Размещение и порядок маркировки, составляющей обозначение шины, являются следующими:

a)	обозначение размера, включающее номинальную ширину профиля, номинальное отношение высоты профиля к его ширине, обозначение типа конструкции (в соответствующих случаях) и номинальный диаметр обода, должно быть сгруппировано, как указанно в приведенном выше примере:  600/55 – 26,5;

b)	надпись 'LS', за которой следует номер 1, 2, 3 или 4, соответственно, помещают после обозначения размера, как указано в приведенном выше примере:  LS-2;

c)	эксплуатационное описание (индекс несущей способности и обозначение категории скорости) проставляют рядом с обозначением размера.  Оно может помещаться либо до или после него, либо над или под ним;

d)	обозначение "TUBELESS" и дата изготовления могут проставляться отдельно от обозначения размера".

Приложение 5

Исключить из таблицы 4 все данные, касающиеся следующих трех обозначений размеров шин:  260/70R16, 260/70R18 и 260/70R20.

Приложение 7

ЧАСТЬ A, изменить заголовок следующим образом:

"ЧАСТЬ A:  ШИНЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОЛЕС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ"

Добавить новую часть D следующего содержания:

"ЧАСТЬ D:  ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСНЫХ МАШИН

Применяется к шинам, отнесенным к категории использования "для лесных машин"
(см. пункт 2.41)

Изменение несущей способности (в процентах) для шин, на которых проставлено обозначение категории скорости A8

| Условия эксплуатации | Скорость (км/ч) | Процентное отношение |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация на дороге | 20 | 23 |
|  | 30 | 7 |
|  | 40 | [0] |

"

- - - - -

# Text boxes

GE.10-22347   (R)   020610   020610