| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.107/Amend.3 |
| --- | --- | --- |
| 11 mai 2010 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 107: Règlement No 108

## Amendement 3

# Complément 3 à la version originale du règlement: Date d'entrée en vigueur: 17 mars 2010

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 1, modifier comme suit (ajouter notamment la note de bas de page **/):

«1.	DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Règlement couvre la fabrication de pneumatiques rechapés conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2 */ **/. Cependant, il ne s’applique pas à la fabrication:

1.1	Des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 120 km/h ou supérieure à 300 km/h;

1.2	Des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et d’indice de charge;

1.3	Des pneumatiques originellement dépourvus d’homologation de type et d’inscription “E” ou “e”;

1.4	Des pneumatiques destinés à équiper les voitures construites avant 1939;

1.5	Des pneumatiques exclusivement destinés à la compétition ou aux véhicules tout-terrain et marqués en conséquence;

1.6	Des pneumatiques de secours à usage temporaire du type “T”.

__________________

*/	Selon les définitions de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1 tel que modifié en dernier lieu par l'amendement 4).

**/	Le présent Règlement établit des prescriptions applicables aux pneumatiques en tant que composants. Il ne limite pas leur montage à une catégorie de véhicules en particulier.».

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord:

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.