| E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.2 |
| --- |
|  |  | 12 décembre 2011 |

Accord

Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

Additif 111: Règlement No 112

Révision 2 - Amendement 2

Complément 1 à la série 01 d'amendements - Date d’entrée en vigueur: 28 octobre 2011

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL)

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 6.1.3, modifier comme suit:

«6.1.3	À l’exception du (des) module(s) DEL, pour l’examen des projecteurs, on se sert d’une lampe à incandescence étalon incolore construite pour une tension nominale de 12 V.

6.1.3.1	La tension aux bornes de la lampe, pendant l’examen du projecteur, devra être réglée pour obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué pour chaque lampe à incandescence sur la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement No 37.

Cependant, si on utilise une lampe à incandescence de la catégorie H9 ou H9B pour le faisceau de croisement principal, le demandeur peut choisir le flux lumineux de référence à 12,2 V ou 13,2 V, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement No 37, et une indication de la tension choisie doit figurer au point 9 de la fiche de communication de l’annexe 1.

6.1.3.2	Pour protéger la lampe à incandescence étalon lors du processus de mesure photométrique, il est permis d’effectuer les mesures à un flux lumineux différent du flux lumineux de référence à 13,2 V. Si le service technique choisit de procéder de la sorte, l’intensité lumineuse doit être corrigée, afin de vérifier le respect des prescriptions photométriques, en multipliant la valeur mesurée par le facteur F lampe propre à la lampe à incandescence étalon, où:

F lampe = Φ référence / Φ essai

Φ référence est le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement No 37

Φ essai est le flux lumineux réel utilise pour la mesure.

Toutefois, une fois le flux lumineux de référence de 12,2 V choisi, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques relatives à la catégorie H9 ou H9B, cette procédure n’est pas permise.

6.1.3.3	Le projecteur est considéré comme acceptable s’il satisfait aux conditions du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence étalon, qui peut être présentée avec le projecteur.».

Annexe 1,

Point 9, modifier comme suit:

«9.	Description sommaire:

Catégorie indiquée par le marquage pertinent3:

Nombre et catégorie(s) de la (des) lampe(s) à incandescence:

Flux lumineux de référence utilisé pour le feu de croisement principal (lm):

Feu de croisement principal fonctionnant à environ (V):

Mesures au titre du paragraphe 5.8

Nombre de modules DEL et code(s) d’identification propre(s) à ce(s) module(s)

Nombre de dispositifs de régulation électronique de source lumineuse et code(s) d’identification propre(s) à ce(s) dispositif(s)

Le flux lumineux normal total tel qu’il est décrit au paragraphe 5.9 est supérieur à 2 000 lumens: oui/non/sans objet2

La détermination du réglage de la ligne de coupure a été effectuée à: 10 m/25 m/sans objet2

La détermination de la netteté minimale de la ligne de coupure a été effectuée à: 10 m/25 m/sans objet2

# Footnotes

*	Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958, à Genève.