|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3/Amend.1 |
| --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 111: Правила № 112

Пересмотр 3 − Поправка 1

Дополнение 4 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар, испускающих ассиметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания и/или светодиодными модулями (СИД)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3	"фары различных типов" означают фары, которые различаются
в таких существенных аспектах, как:

1.3.1	торговое наименование или товарный знак;

1.3.2	характеристики оптической системы;

1.3.3	добавление или исключение элементов, способных изменить оптические результаты путем отражения, преломления, поглощения и/или деформации при эксплуатации;

1.3.4	пригодность для правостороннего или левостороннего движения либо возможность использования в обеих системах дорожного движения;

1.3.5	вид получаемого светового луча (ближний свет, дальний свет либо и ближний, и дальний свет);

1.3.6	категория используемой лампы накаливания и/или конкретный(ые) идентификационный(ые) код(ы) модуля СИД;

1.3.7	вместе с тем устройство, предназначенное для установки с левой стороны транспортного средства, и соответствующее устройство, предназначенное для установки с правой стороны транспортного средства, должны рассматриваться в качестве относящихся к одному и тому же типу".

Включить новые пункты 3.5−3.5.3 следующего содержания:

"3.5	На модуле(ях) СИД, представленном(ых) при официальном утверждении огня, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.5.1	торговое наименование или товарный знак подателя заявки; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2	конкретный идентификационный код модуля; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Данный идентификационный код … должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.5.3	Если модуль(и) СИД является(ются) несъемным(и), то маркировка для модуля(ей) СИД не требуется".

Пункт 5.3, включить новый подпункт 5.3.1.3 и изменить подпункт 5.3.2.1 следующим образом:

"5.3	Фара оснащается:

…

5.3.1.3	Регулятор напряжения на клеммах устройства в пределах, определенных в Правилах № 48, может для удобства размещаться в корпусе фары. Однако для целей официального утверждения типа фар ближнего и/или дальнего света согласно положениям настоящих Правил такой регулятор напряжения не считается частью фары
и во время испытания для проверки характеристик согласно требованиям настоящих Правил должен быть отключен.

5.3.2	и/или модулем(ями) СИД:

5.3.2.1	электронный(ые) механизм(ы) управления источником света, связанный(ые) с работой модуля(ей) СИД, если это применимо, считают частью фары; они могут являться частью модуля(ей) СИД;

…"

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Примеры схемы знаков официального утверждения

Рис. 1	Рис. 2

a ( 8 мм (на стекле)

a ( 5 мм (на пластмассе)

…"

Приложение 4

Пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

…

луч ближнего света:

50 R − B 50 L − 25 L для фар, предназначенных для правостороннего движения;

50 L − B 50 R − 25 R для фар, предназначенных для левостороннего движения.

Луч дальнего света: точка Imax

Допускается дополнительная регулировка фары в целях ком-пенсации каких-либо механических деформаций основания фары, вызванных нагревом (изменение светотеневой границы определяется положениями пункта 2 настоящего приложения).

Кроме точки B 50 L, между фотометрическими характеристиками и значениями, измеренными до испытания, допускается отклонение в 10%, включая погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B 50 L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 6

Пункт 2.6.1.2 изменить следующим образом:

2.6.1.2	Результаты

После испытания результаты фотометрических измерений, проведенных на фаре в соответствии с настоящими Правилами,
не должны превышать:

а)	более чем на 30% максимальные значения, предусмотренные в точках B 50 L и HV, и более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке 75 R (на фарах, предназначенных для левостороннего движения, измерение проводят в точках B 50 R, HV и 75 L)

или

b)	более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке HV, в случае фары, испускающей луч только дальнего света".

Приложение 10

Пункт 4.3.1.1 изменить следующим образом:

"4.3.1.1	Фотометрические измерения на фаре проводят после одной минуты функционирования для отдельной функции в испытательной точке, указанной ниже. Для целей этих измерений позиция установки может быть приблизительной, однако она должна сохраняться до и после измерений для выведения коэффициентов.

Измерения проводят в следующих испытательных точках:

луча ближнего света	25 R

луча дальнего света	HV".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.