|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.119/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.119/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23 May 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 119: Правила № 120

Поправка 1

Дополнение 1 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу:
13 апреля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей внутреннего сгорания для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной подвижной технике, в отношении измерения полезной мощности, полезного крутящего момента и удельного
расхода топлива

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.2.3.4 изменить следующим образом:

"5.2.3.4	Для двигателей с воспламенением от сжатия:

Используют эталонное топливо, указанное в приложении 7.

Выбор испытуемого топлива производят на основе предельных значений выбросов отработавших газов, которые должны выдерживаться в случае данного типа или семейства двигателей. С учетом диапазонов мощности, описанных в Правилах, содержащих единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия, подлежащих установке на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной подвижной технике, в отношении выбросов загрязняющих веществ этими двигателями, эталонное топливо выбирают следующим образом:

приложение 7, таблица 1 для диапазонов мощности D−G

приложение 7, таблица 2 для диапазонов мощности H−K

приложение 7, таблица 3 для диапазонов мощности L−R

В факультативном порядке эталонное топливо, указанное в приложении 7, таблица 1, может использоваться для диапазонов мощности H−K".

Приложение 7, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.	Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия

# Таблица 11, 11
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия,
предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов
и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных
в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности D−G

|  | Пределы и единицы2 | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Цетановое число4 | Минимум 457 | ISO 5165 |
|  | Максимум 50 |  |
| Плотность при 15 °С | Минимум 835 кг/м3 | ISO 3675, ASTM D 4052 |
|  | Максимум 845 кг/м310 |  |
| Перегонка3 − точка 95% | Максимум 370 °С | ISO 3405 |
| Вязкость при 40 °С | Минимум 2,5 мм2/с | ISO 3104 |
|  | Максимум 3,5 мм2/с |  |
| Содержание серы | Минимум 0,1% по массе9 | ISO 8754, EN 24260 |
|  | Максимум 0,2% по массе8 |  |
| Точка воспламенения | Минимум 55 °С | ISO 2719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | Минимум − | EN 116 |
|  | Максимум +5 °С |  |
| Окисление меди | Максимум 1 | ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% DR) | Максимум 0,3% по массе | ISO 10370 |
| Содержание золы | Максимум 0,01% по массе | ASTM D 48212 |
| Содержание воды | Максимум 0,05% по массе | ASTM D 95, D 1744 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | Минимум 0,20 мг KOH/г |  |
| Стойкость к окислению5 | Максимум 2,5 мг/ 100 мл | ASTM D 2274 |
| Присадки6 |  |  |

1  Если требуется определить тепловой кпд двигателя или транспортного средства, то теплотворная способность топлива может быть рассчитана следующим образом:

Удельная энергия (теплотворная способность) (чистая) МДж/кг = (46,423 − 8,792 *
d2 + 3,17 * d) * (1 − (x + y + s)) + 9,42 * s − 2,499 * x,

где:

d − плотность при 288 К (15 °С),

х − весовая доля воды (%/100),

y − весовая доля золы (%/100),

s − весовая доля серы (%/100).

2  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ASTMD 3244 "Определение основы для решения споров относительно качества нефтепродуктов", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по статистическим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ASTM D 3244.

3  Приведенные цифры показывают общее переведенное в парообразное состояние количество (процент восстановленного количества + потерянного количества).

4  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ASTM D 3244 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

5  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности.

6  В этом топливе должны содержаться только продукты прямой перегонки и крекинговые компоненты перегонки углеводородов; допускается десульфурация. Топливо не должно содержать металлических присадок или присадок, улучшающих цетановое число.

7  Допускаются более низкие значения, и в этом случае должно указываться цетановое число использованного эталонного топлива.

8  Допускаются более высокие значения, и в этом случае должно указываться содержание серы в использованном эталонном топливе.

9  Подлежит постоянному пересмотру с учетом тенденций на рынках. Для целей первоначального официального утверждения двигателя без очистки выхлопных газов, по просьбе подателя заявки, допускается минимальное содержание серы 0,050% по массе; в этом случае измеренный показатель содержания твердых частиц должен корректироваться в сторону повышения до среднего значения, которое номинально уточняется для содержания серы в топливе (0,150% по массе), в соответствии с нижеследующим уравнением:

PTadj = PT + [SFC * 0,0917 * (NSLF - FSF)],

где:

PTadj	−	скорректированное значение PT (г/кВт∙ч),

PT	−	измененное взвешенное удельное значение выбросов для выбросов твердых частиц (г/кВт∙ч),

SFC	−	взвешенное значение удельного расхода топлива (г/кВт∙ч), рассчитанное в соответствии с нижеприведенной формулой,

NSLF	−	средняя номинальная спецификация содержания серы по массе 
(т.е. 0,15 %/100)

FSF	−	содержание серы в топливе по массе (%/100).

Уравнение для расчета взвешенного удельного расхода топлива:

,

где:

Pi = Pm,i + PAE,i.

Для оценок соответствия производства согласно пункту 6 должны соблюдаться требования относительно использования эталонного топлива с минимальным/максимальным показателем содержания серы 0,1/0,2% по массе.

10  Допускаются более высокие значения вплоть до 855 кг/м3, и в этом случае должна указываться плотность эталонного топлива. Для оценок соответствия производства согласно пункту 6 необходимо соблюдать требования относительно использования эталонного топлива с минимальным/максимальным показателем 835/845 кг/м3.

11  Все характеристики топлива и предельные значения постоянно пересматриваются с учетом тенденций на рынках.

12  Заменяется на EN/ISO 6245 с даты применения.

# Таблица 2
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия,
предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов
и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных
в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности H−K

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |  |
| Цетановое число2 |  | 52,0 | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Плотность при 15 °C | кг/м3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| точка 50% | °C | 245 | − | EN-ISO 3405 |
| точка 95% | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| Конечная точка кипения | °C | − | 370 | EN-ISO 3405 |
| Точка воспламенения | °C | 55 | − | EN 22719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | °C | − | -5 | EN 116 |
| Вязкость при 40 °C | мм2/с | 2,5 | 3,5 | EN-ISO 3104 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % (по массе) | 3,0 | 6,0 | IP 391 |
| Содержание серы3 | мг/кг | − | 300 | ASTM D 5453 |
| Окисление меди |  | − | класс 1 | EN-ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% ДР) | % (по массе) | − | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Содержание золы | % м/м | − | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Содержание воды | % м/м | − | 0,05 | EN-ISO 12937 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | мг КОН/г | − | 0,02 | ASTM D 974 |
| Стойкость к окислению4 | мг/мл | − | 0,025 | EN-ISO 12205 |

1  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ISO 4259.

2  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ISO 4259 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

3  Должно быть указано фактическое содержание серы в топливе, используемом для проведения испытаний.

4  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности.

# Таблица 3
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия, 
предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов
и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных
в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности L−R

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |  |
| Цетановое число2 |  |  | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Плотность при 15 °C | кг/м3 | 833 | 865 | EN-ISO 3675 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| точка 50% | °C | 245 | − | EN-ISO 3405 |
| точка 95% | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| Конечная точка кипения | °C | − | 370 | EN-ISO 3405 |
| Точка воспламенения | °C | 55 | − | EN 22719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | °C | − | -5 | EN 116 |
| Вязкость при 40 °C | мм2/с | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % (по массе) | 3,0 | 6,0 | IP 391 |
| Содержание серы3 | мг/кг | − | 10 | ASTM D 5453 |
| Окисление меди |  | − | класс 1 | EN-ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% ДР) | % (по массе) | − | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Содержание золы | % (по массе) | − | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Содержание воды | % (по массе) | − | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | мг KOH/г | − | 0,02 | ASTM D 974 |
| Стойкость к окислению4 | мг/мл | − | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Смазывающая способность (КШМ высокооборотного поршневого двигателя при 60 °C) | мкм | − | 400 | CEC F-06-A-96 |
| ПРИСАДКИ | запрещены |

1  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ISO 4259.

2  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ISO 4259 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

3  Должно быть указано фактическое содержание серы в топливе, используемом для проведения испытаний типа I.

4  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.