| E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.1 |
| --- |
|  |  | 12 December 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 120: Правила № 121

Пересмотр 1 – Поправка 1

Дополнение 5 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"

| № | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал | Условное обозначение2 | Функция | Освещение | Цвет |
| …. | … | … | … | … | … |
| 25. | Неисправность тормозной системы | 8 | Контрольный сигнал | Да | См. при необходимости Правила № 13-Н и 13 |
| …. | … | … | … | … | … |
| 43. | Электронный контроль устойчивости (в том числе неисправность) | или ЭКУ 17 | Контрольный сигнал | Да | См. при необходимости Правила № 13-Н и 13 |
| …. | … | … | … | … | … |

1	…

17	Показанный контур транспортного средства не является единственно возможным вариантом, но рекомендован для использования. Могут применяться альтернативные варианты контуров транспортных средств, с тем чтобы точнее представить фактический контур данного транспортного средства.

18	Условное обозначение может быть указано не тем цветом, который предусмотрен в колонке 5, а другими цветами для передачи иного значения в соответствии с общей цветовой кодировкой, предложенной в пункте 5 стандарта ISO 2575-2004.

19	… строчными буквами."

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.