|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.121/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.121/Amend.2 |
| --- | --- |
|  |  | 7 July 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 121: Правила № 122

Поправка 2

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
23 июня 2011 года

Единообразные технические предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении их систем отопления

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Предписания по установке топливных обогревательных приборов и электрических отопителей на транспортных средствах"

Пункт 5.3.1.1 изменить следующим образом:

"5.3.1.1	С учетом пункта 5.3.1.2 отопители должны устанавливаться в соответствии с предписаниями пункта 5.3"

Пункт 5.3.2 изменить следующим образом:

"5.3.2		Расположение отопителя"

Пункт 5.3.2.2 изменить следующим образом:

"5.3.2.2	Отопитель не должен создавать опасности возгорания даже в случае перегрева. Это предписание считается выполненным, если установка…"

Пункт 5.3.2.4 изменить следующим образом:

"5.3.2.4	Табличка, указанная в пункте 1.4 приложения 7, или дублирующая ее табличка должна быть расположена таким образом, чтобы она была удобочитаемой, когда топливный отопитель установлен на транспортном средстве".

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом:

"5.3.3		Подача топлива в топливные отопители"

Пункт 5.3.4 изменить следующим образом:

"5.3.4		Система выпуска выхлопных газов в топливных отопителях"

Пункт 5.3.5 изменить следующим образом:

"5.3.5		Воздухозаборник камеры сгорания в топливных отопителях"

Пункт 5.3.8 заголовок изменить следующим образом:

"5.3.8		Автоматическое отключение топливной системы отопления"

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3		"Тип систем отопления" означает устройства, которые не различаются между собой по таким существенным аспектам, как:

−	энергопитание (например, жидкое топливо или электричество),

−	теплоноситель (например, воздух или вода),

…"

Включить новый пункт 6.1.5 следующего содержания:

"6.1.5		"Электроотопитель" означает устройство, использующее электроэнергию из бортового или внешнего источника для повышения температуры внутри транспортного средства. Электрические устройства, которые установлены в дополнение к основной системе отопления, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил. Кроме того, электрические устройства, установленные в каком-либо элементе с единственной целью служить отопителями этого элемента, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил".

Пункт 6.2.1, таблица, включить следующую новую строку:

"

| Система отопления | Категория транспортного средства | Приложение 4 − Качество воздуха | Приложение 5 − Температура | Приложение 6 − Выхлопные газы | Приложение 8 − Безопасность СНГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … | … | … |
| Отопитель, работающий на жидком топливе − См. примечание 2 | M | Да | Да | Д…а |  |
|  | N | Да | Да | Да |  |
|  | O | Да | Да | Да |  |
| Электрический отопитель | M |  | Да |  |  |
|  | N |  | Да |  |  |
|  | O |  | Да |  |  |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.