| E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3/Amend.2 |
| --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 42: Правила № 43

Пересмотр 3 − Поправка 2

Дополнение 2 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

По всему тексту Правил фразу "двойное остекление" заменить на "многократное остекление".

По всему тексту Правил слово "стеклопакет" заменить на "стеклопакет с многократным остеклением".

Пункты 2.8−2.8.2 изменить следующим образом:

"2.8	"Стеклопакет с многократным остеклением" означает прочное неразборное соединение по крайней мере двух собранных в заводских условиях параллельных стекол, разделенных одним или более зазорами.

2.8.1		"Симметричный стеклопакет с многократным остеклением" означает стеклопакет с многократным остеклением, в котором все составляющие стекла являются идентичными (например, все стекла относятся к единому упрочненному типу).

2.8.2		"Асимметричный стеклопакет с многократным остеклением" означает стеклопакет с многократным остеклением, за исключением симметричного стеклопакета с многократным остеклением".

Приложение 1,

Добавление 7 изменить следующим образом:

"Приложение 1 – Добавление 7

Стеклопакеты с многократным остеклением

…

Основные характеристики:

Конструкция стеклопакетов с многократным остеклением (симметричная/асимметричная):

Номинальная толщина зазора (зазоров):

…

Прилагаемые документы:

Карточка для всех элементов симметричного стеклопакета с многократным остеклением, предусмотренная приложением, в соответствии с которым эти элементы были испытаны или официально утверждены.

Карточка для каждого из различных элементов асимметричного стеклопакета с многократным остеклением, предусмотренная приложениями, в соответствии с которыми эти элементы были испытаны или официально утверждены.

…"

Приложение 12,

Заголовок изменить следующим образом:

"Стеклопакеты с многократным остеклением"

Включить новый пункт 1.1.2 следующего содержания:

"1.1.2	Число составляющих элементов".

Пункты 1.1.2 и 1.1.3 (прежние) изменить нумерацию на 1.1.3 и 1.1.4.

Пункт 1.1.4 (прежний) изменить нумерацию на 1.1.5, а текст следующим образом:

"1.1.5	Номинальная ширина зазора (зазоров) между слоями стекол".

Пункт 1.1.5 (прежний) изменить нумерацию на 1.1.6.

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	Считается, что испытания, проведенные на стеклопакетах с многократным остеклением с одним или более зазорами с номинальной шириной 'e1' (…'en'), применимы ко всем стеклопакетам с многократным остеклением, которые имеют одинаковые характеристики и у которых номинальная ширина зазора (зазоров) составляет 
'e1 ± 3 мм' (…'en ± 3 мм'). Вместе с этим податель заявки на официальное утверждение может представлять для целей проведения испытаний на официальное утверждение образцы с меньшей или большей шириной зазора (зазоров)".

Пункты 3.4.1−3.4.2.1 изменить следующим образом:

"3.4.1	Стекло с многократным остеклением, состоящее только из равномерно упрочненных стекол:

считается, что испытание дало положительный результат, если все составные элементы разрушились.

3.4.2	Двойное стекло …

3.4.2.1	элементы испытательного образца прогибаются и раскалываются, образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке удара;"

Пункты 3.4.3−3.4.3.2 изменить следующим образом:

3.4.3	Стекло с многократным остеклением, состоящее не менее чем из одного равномерно упрочненного стекла и не менее чем из одного многослойного безосколочного стекла или стекла из стеклопластика, не являющегося ветровым:

3.4.3.1	упрочненное стекло разрушается (упрочненные стекла разрушаются);

3.4.3.2	многослойное безосколочное стекло (многослойные безосколочные стекла) или стекло (стекла) из стеклопластика прогибается и раскалывается (прогибаются и раскалываются), образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке удара;"

Пункт 4.3.1 изменить следующим образом:

"4.3.1	равномерно упрочненное стекло разрушается (равномерно упрочненные стекла разрушаются);"

Приложение 16,

Заголовок изменить следующим образом:

"Жесткие пластиковые стеклопакеты 
с многократным остеклением"

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Определение типа

(Приложение 16 касается только стеклопакетов с многократным остеклением, состоящих из двух стекол)

Считается, что стеклопакеты с многократным остеклением относятся к различным типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере одной из следующих основных или второстепенных характеристик".

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.